Załącznik nr 7 do SIWZ

DZP/PN/82/2019

# Opis przedmiotu zamówienia publicznego

- Przedmiot zamówienia publicznego:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz robót remontowo – budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego w tym 
w szczególności do opieki paliatywnej poprzez rozbudowanie Oddziału Opieki Paliatywnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia polega na poprawie dostępności do leczenia onkologicznego w tym w szczególności do opieki paliatywnej poprzez rozbudowanie Oddziału Opieki Paliatywnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu oraz przebudowy istniejących pomieszczeń.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń Szpitala objętych zakresem opracowania o łącznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 225m². Przedmiot zamówienia dot. zamierzeń budowlanych szczegółowo został przedstawiony w części rysunkowej (opracowanie graficzne).

Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu przebudowy istniejącego układu pustostanu i poradni na potrzeby poszerzenia oddziału łóżkowego poprzez poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, wyburzenie ścian działowych wraz z wymurowaniem nowych ścian oraz zamurowaniu zbędnych otworów drzwiowych. Rozprowadzenie projektowanej instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazów medycznych (ścienne punkty poboru), instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej (w tym SSP). W zakresie ujęto również prace wykończeniowe i izolacyjne oraz dostawę i montaż wyposażenia.

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych 
w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do nowych potrzeb Szpitala.

Konieczne jest:

- podniesienie standardu pomieszczeń ze względu na oczekiwania potencjalnych 
pacjentów i polepszenie warunków pracy personelu;

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w zakresie p.poż., ewakuacji 
ludzi, ochrony osób i mienia;

- zapewnienie dla nowego założenia: instalacji sanitarnych w tym instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych w tym teletechnicznych i telekomunikacyjnych;

Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże:

  - Budowlaną.

- Architektura;

- Konstrukcja;

  - Sanitarną.

- Instalacja wodociągowa;

- Instalacja kanalizacji;

- Instalacja centralnego ogrzewania;

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- Instalacji gazów medycznych;

  - Instalacji elektrycznych (w nawiązaniu do istniejącego układu);

w tym Instalacja komputerowa (PEL) i Instalacja Systemu Kontroli Dostępu sKD;

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  - wykonanie niezbędnych ekspertyz - przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje na własny koszt dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego,

  - protokolarne uzgodnienie koncepcji projektu przedmiotu zamówienia z Zamawiającym, co jest warunkiem umożliwiającym przystąpienie do prac projektowych i realizacji zadania;

  - opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu przebudowy i remontu oraz instalacji i wyposażenia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie której realizowany będzie pełen zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi: przedmiary robót)

  - zgodnie z przepisami uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń budowlanych, innych pozwoleń i zgłoszeń itp.,

  - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych

w szczególności obejmujące:

- Wyburzenia/demontaż ścianek i elementów instalacji

- Skucie płytek (podłoga/ściana)

- Demontaż wbudowanych elementów stolarki

- Zdrapanie warstw tynku / luźnej wylewki

- Demontaż wykładzin

- Demontaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego

- Wymurowanie nowych ścian

- Montaż nadproży wraz z dostawą i montażem nowych ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych, pochwytów, itp..

- Wykonanie nowych otworów drzwiowych

- Wykonanie nowych tynków na siatce

- Wykonanie warstw gładzi oraz tynków z min. 2x malowaniem farbą lateksową zmywalną

- Montaż paneli/pasów ochronnych i narożników zabezpieczających ścianę przed otarciami

- Montaż wykładzin PCW z rolki (obłe wywinięcie wykładziny na ścianę)

- Oznakowanie (tabliczki) i montaż oświetlenia sygnalizacyjnego, tabliczki przydrzwiowe zatrzaskowe A4 (z wymienną treścią), oznaczniki drzwi: numeracja i piktogramy łazienkowe (naklejki);

- Montaż sufitów podwieszonych 60x60 i opraw oświetleniowych LED dostosowanych do wymogów funkcji danego pomieszczenia; oświetlenie LED w razie potrzeby także nocne, awaryjne i ewakuacyjne,

- Instalacja wodno-kanalizacyjna, rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejścia wraz z montażem i dostawą ceramiki sanitarnej, baterii oraz pochwytów;

- Instalacja gazów medycznych (ścienne punkty poboru)

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji

- Instalacja klimatyzacji

- Instalacja elektryczna (w tym gniazda, łączniki, itp..)

- Inst. Słaboprądowa: w tym ppoż i Systemu Kontroli Dostępu

- wywóz i utylizacja gruzu

- Wymienić kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, drzwiczki rozdzielni elektrycznych, zaworów wodnych w tym p.poż., zaworów innych instalacji.

- Montaż PEL - stanowiska komputerowe

- Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem.

- Zapewnienie funkcjonalności pomieszczenia oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:

a.	Urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp,

b.	Wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem,

c.	Wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót,

e.	Poniesienia ewentualnych kosztów i włączeń energii elektrycznej,

f.	Wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp,

i.	Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,

j.	W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt,

k.	Zgłaszania do odbioru Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,

l.	Wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

m.	Zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

n.	Usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

o.	Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

p.	Przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia).

q.	Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki. Wybrane materiały stanowią własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę.

t.	Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

u.	Wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pozostałe warunki zlecenia:

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawcę roboty/urządzenia/materiały spełniały wszystkie wymagania postawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa i marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) równoważnych o nie gorszej jakości i nie gorszych parametrach niż opisane w dokumentacji; ciężar udowodnienia równoważności spoczywa po stronie składającego ofertę.

- Należy zachować warunki wynikające z decyzji, uzgodnień i opinii.

- W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego, na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia.

- Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu lub kalkulacji  ofertowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca wykonana załącznik – kosztorys który w którym sporządzi wykaz środków trwałych które zamontuje w ramach wykonanego zlecenia oraz wyodrębni koszty prac budowlanych, prac projektowych, utylizacji urządzenia. Załącznik zostanie wykonany w momencie  przekazania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączniki do OPZ:

Projekt Funkcjonalno-Użytkowy