Załącznik nr 2f
Pakiet 6 – Meble specjalistyczne dla oddziału OIOM - Wózki reanimacyjne – 4 szt.
Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Cena jednostkowa netto	% VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
1	Wózek reanimacyjny	4		8%
	RAZEM

Lp.	Parametr wymagany	Warunek	Parametr oferowany
Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………………….
1	Wymiar całkowity wózka (bez wyposażenia dodatkowego) / 650x550x1000 mm (długość x głębokość x wysokość ) +/- 10 mm / Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): / - długość 600 mm (+/- 10 mm) / - głębokość 500 mm (+/- 10 mm) / - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 10 mm)	Tak (podać)
2	Wózek wyposażony w 4 szuflady - wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm (+/- 10 mm) / wymiary powierzchni użytkowej szuflad: / (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x141 mm (+/- 10 mm) / (przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm (+/- 10 mm) / [szerokośćxgłębokośćxwysokość] / uchwyty do otwierania szafki wykonane z anodowanego aluminium, bez ostrych krawędzi w kształcie rozszerzonej litery C	Tak (podać)
3	Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 20 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym	Tak / (podać)
4	Blat szafki wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm (+/- 10 mm)	Tak / (podać)
5	Podstawa stalowa lakierowana proszkowo z gumowymi odbojami, nachodzącymi po 95mm (+/- 10 mm) na naroża wózka (na każdą ze stron), które zabezpieczają go przed przypadkowym uszkodzeniem i obiciem	Tak / (podać)
6	WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: / -1x blat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wym. 430x430 mm (+/- 10 mm) / -3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa / -1x uchwyt z pojemnikiem na cewniki wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wraz z tworzywem pojemnika w formie tuby o średnicy 67 mm (+/- 10 mm) / -1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wym. 290x90x96mm (+/- 10 mm), wykonany z wytrzymałego drutu o grubości 2 mm, stelaż 5 mm (+/- 1 mm) / -1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron o wym. 124x75x230 mm (+/- 10 mm) ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 / -1x kosz na odpady z tw. z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej / -1x wysuwany wieszak na kroplówki z głowicą na 2 haczyki / -1x deska do przeprowadzenia RKO o wym. 640x440x8mm (+/- 10 mm) z tworzywa HPL / -1x półka pod defibrylator o wym. 345x295mm (+/- 10 mm) z płynną regulacją wysokości i obrotu / -1x uchwyt ze stali kwasoodpornej do prowadzenia z przodu wózka	Tak / (podać)
7	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminowych kostek (bryły) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm	Tak / (podać)
8	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne)	Tak / (podać)
9	Rok produkcji 2020	Tak
10	Przegląd zgodnie z wymaganiami producenta nie mniej niż raz do roku	Tak / (podać)
11	Gwarancja minimum 24 miesiące	Tak / (podać)
12	Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji min. 24 miesiące	Tak / (podać)

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.