Załącznik nr 7 do SIWZ

DZP/PN/13/2020

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami)

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistycznego

na potrzeby Bloku Operacyjnego dedykowanego okulistyce wraz z dostosowaniem pomieszczeń pierwszego piętra segmentu B na potrzeby

Apteki Szpitalnej”

NAZWA i ADRES INWESTORA / ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

tel. sekretariat: 32 67 40 350; fax.: 32 67 21 532

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

księga wieczysta: NR5181 (Sąd Rejonowy w Zawierciu)

nr ewidencyjny gruntów: 79/2

W PROCEDURZE:   ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

OPRACOWAŁ: 	mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska

uprawnienia budowlane do projektowania nr 4/08/SLOKK

tech. bud., arch. Rafał Słupianek

DATA OPRACOWANIA: 03.02.2020 r.

SPIS TREŚCI OPRACOWANIA:

A. STRONA TYTUŁOWA.

1. Nazwa zamówienia.

2. Adres inwestycji.

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV.

B. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

1.1.1. Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót.

1.2.1. Dane ogólne.

1.2.2. Zakres robót.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1. Opis stanu istniejącego.

1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych.

1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych.

1.3.4. Istniejące instalacje.

1.3.5. Przeznaczenie terenu.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku 
po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne.

1.4.2. Dane powierzchniowe.

1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń.

1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów
funkcjonalno-użytkowych.

2. Wymagania ogólne zamawiającego w stosunku do przedmiotu umowy.

2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do budowy.

2.2.1. Wymagania ogólne.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.

2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

2.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

2.2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

2.2.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

2.2.10. Materiały.

2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów.

2.2.12. Sprzęt.

2.2.13. Transport.

2.2.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

2.2.15. Wykonanie robót.

2.2.16. Kontrola.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

2.2.18. Prawo autorskie.

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.

2.2.20. Przechowywanie dokumentów budowy.

2.2.21. Odbiór robót.

2.2.22. Obmiar robót.

2.2.23. Szkolenia.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

2.2.25. Podstawa płatności.

3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

3.2. Wymagania budowlane.

3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych.

3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej.

3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnej.

3.6. Wytyczne dotyczące instalacji gazów medycznych.

3.7. Równoważność.

3.8. Ochrona przeciwpożarowa.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Przykładowy standard przyjęty przez Zamawiającego.

5. Identyfikacja wizualna.

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

1. Dokument potwierdzający zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami, z odrębnych przepisów – plan miejscowy – Załącznik nr 1.1

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane – Załącznik nr 1.2

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego – Załącznik nr 1.3

4. Specyfikacja techniczna i zestawienie wyposażenia - Załącznik nr 1.4

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

- Etap 1: 3 piętro, segment A – Oddział Okulistyczny z blokiem operacyjnym

- Rys. nr 1.1 – Stan istniejący;

- Rys. nr 1.2 – Zmiany;

- Rys. nr 1.3 – Stan docelowy;

- Etap 2: 1 piętro, segment B – Apteka Szpitalna

- Rys. nr 2.1 – Stan istniejący;

- Rys. nr 2.2 – Zmiany;

- Rys. nr 2.3 – Stan docelowy;

A. STRONA TYTUŁOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamówienia.

Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistycznego na potrzeby bloku operacyjnego dedykowanego okulistyce wraz z dostosowaniem pomieszczeń pierwszego piętra segmentu B na potrzeby Apteki Szpitalnej.

2. Adres inwestycji.

Szpital Powiatowy w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV

71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

71200000-0	Usługi architektoniczne i podobne.
45111300-1 	Roboty rozbiórkowe.

45200000-9 	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów	budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
	i wodnej.

45210000-2 	Roboty budowlane w zakresie budynków.

45215140-0 	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

45300000-0 	Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne.

45314310-7 	Układanie kabli.

45315100-9 	Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.

45330000-9 	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45331100-7 	Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45332000-3 	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45333000-0 	Roboty instalacyjne gazowe.

45343000-3 	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe.

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45410000-4 	Tynkowanie.

45421000-4 	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej.

45211000-5	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.

45421111-5 	Instalowanie framug drzwiowych.

45421131-1 	Instalowanie drzwi.

45421146-9 	Instalowanie sufitów podwieszanych.

45421152-4 	Instalowanie ścianek działowych.

45421153-1 	Instalowanie zabudowanych mebli.

45430000-0 	Pokrywanie podłóg i ścian.

45431000-7	Kładzenie płytek

45432111-5 	Kładzenie wykładzin elastycznych.

45440000-3 	Roboty malarskie i szklarskie.

45442100-8 	Roboty malarskie.

45453000-7 	Roboty remontowe i renowacyjne

B. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych.

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń budowlanych.

- Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego zakończonego protokołem.

Warunki realizacji całego Zamówienia:

- Na wykonane robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji,

- Na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta.

Wyjątkiem są urządzenia w przypadku, których w treści niniejszego dokumentu wskazano odrębne warunki gwarancji.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń Szpitala objętych zakresem opracowania o łącznej powierzchni (po zrealizowaniu inwestycji) ok. 718 m². Przedmiot zamówienia dot. zamierzeń budowlanych szczegółowo został przedstawiony 
w części rysunkowej (opracowanie graficzne).

1.1.1  Zgodność robót z dokumentacją

i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie wystąpienia sprzeczności pomiędzy PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
określa czynności, które w ramach realizacji zamówienia muszą być wykonane przez pracowników zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę:

- prace demontażowe i rozbiórkowe;

- prace murarskie;

- prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych;

- prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych w tym c.o., wod-kan, wentylacji 
i klimatyzacji, gazów medycznych;

- prace wylewkarskie i posadzkarskie;

- prace dotyczące montażu ślusarki i stolarki;

- prace tynkarskie;

- prace malarskie;

- prace montażowe w zakresie kładzenia wykładzin ściennych i podłogowych oraz montażu osłon ściennych i pochwytów;

- prace montażowe w zakresie sufitów podwieszanych;

1.1.2  Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje:

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iż ich parametry 
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania będą nie 
gorsze niż to określa i opisuje PFU.

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno - użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała 
z obowiązujących lub ze zmiany przepisów, norm budowlanych zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno - 
użytkowych niż wymienione w PFU, jeżeli konieczność taka będzie wynikała 
z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych przez 
Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót.

1.2.1. Dane ogólne (stan istniejący) /wg danych wpisanych do księgi obiektu/.

- Budynek – czterokondygnacyjny

- powierzchnia zabudowy = 3.355,44m2;

- wysokość = 17,25m;

1.2.2. Zakres robót.

Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu dokumentacji oraz na wykonaniu remontu oraz przebudowy istniejących pomieszczeń, 
a w szczególności:

- W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi, opisanymi w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia wymienionych robót budowlanych będących podstawą prawidłowego funkcjonowania szpitala.

Ostateczne rozstrzygnięcia, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego (istniejące dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczące przedmiotowego obiektu) stanowią składniki umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W załącznikach PFU znajdują się rysunki, które należy traktować jako rozwiązania zaaprobowane przez Zamawiającego do realizacji.

W całym Szpitalu, w ramach wykonanej termomodernizacji zostały wymienione grzejniki, oprawy oświetleniowe oraz wykonano instalację  systemu wykrywania 
i sygnalizacji pożaru (nie zrealizowano montażu czujek i central), w większości przestrzeni komunikacyjnych wykonano sufity podwieszane.

Przewidziany zakres dotyczy głównie prac remontowych w ramach polepszenia warunków pobytowych pacjentów. Jednakże w planowanych pracach należy ująć dodatkowo wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  w ramach przebudowy – ingerencji w konstrukcje (wyburzenia ścian, poszerzenie otworów drzwiowych, wymurowanie nowych ścian – zgodnie z uzgodnioną, 
z Rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych koncepcją przedstawioną na rysunkach będącą załącznikiem do niniejszego PFU).

W ramach prac nie przewiduje się dostarczenia wyposażenia, poza elementów wbudowanych. Przy tworzeniu nowych punktów poboru instalacji należy je wykonać jako komplet – dot. umywalek, misek ustępowych, zlewów, baterii, pryszniców, ściennych punktów poboru gazów (załącznik nr 1.4).

Planowany przez Zamawiającego postęp prac:

W pierwszej kolejności planuje się prace na poziomie 1piętra segm. B na potrzeby apteki 
i w tym samym czasie planuje się rozpoczęcie prac na 3piętrze segm. A cały istniejący oddział okulistyczny. Po przeniesieniu apteki można dopiero prowadzić prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby części dziennej oddziału okulistycznego.

Oddział Okulistyczny z blokiem operacyjnym

Oddział znajduje się na trzecim piętrze w segmencie A (lewa strona). Naprzeciwko na tym samym korytarzu znajduje się Oddział Rotacyjny. Docelowo oddział zostanie w tym samym miejscu. Na czas prowadzonych prac planuje się przenieść oddział w inne miejsce zwalniając całą przestrzeń w celu przeprowadzenia planowanych prac budowlano-instalacyjnych.

1) wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych do nowoprojektowanych podejść (uwzględnić wpięcia na poziomie piwnic);

2) wykonanie pionu hydrantowego dla segm. A (lewa strona) wraz z montażem, na przerabianym piętrze skrzynki hydrantowej wraz z gaśnicą (uwzględnić możliwość podłączeń nowych skrzynek na niższych kondygnacjach).

3) wykonanie rozbudowy instalacji gazów medycznych z montażem skrzynek zaworowych na każdej kondygnacji oraz montażem ściennych punktów poboru gazów medycznych;

4) W pomieszczeniach grupy 2 (sala operacyjna) zgodnie z normą PN - HD 60364-7-710:2012 należy zastosować układ zasilania sieci izolowanej IT z kontrolą rezystancji izolacji, systemem lokalizacji doziemień każdego z odpływów i kasetami sygnalizacyjnymi wyposażonymi w wejścia binarne do wprowadzania sygnałów z UPSa (min. 12 wejść binarnych). Układ powinien spełniać normy: PN - HD 60364 – 7 - 710:2012, PN - EN 61557 - 8:2007, PN –EN 61557 - 9:2009, PN - EN 61508:2010, PN - EN 61558 – 2 – 15 :2012. Urządzenia zasilające sieci IT muszą być także wyposażone w układ przełączający z możliwością ustawień czasów i napięć reakcji, kontrolę oraz ochronę przed przełączeniem zwarcia. Układ przełączający 1-fazowy przełącza z zasilania z UPSa na zasilanie rezerwowane agregatem. Diagnostyka układu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementów zgodnie z PN - EN 61508 na poziomie min. SIL2.

5) prace adaptacyjne będą wymagały modernizacji rozdzielni elektrycznych (poziomej kompleksowo i obiektowej w zakresie przerabianej funkcji);

6) układ przestrzenny dot. wyburzeń i nowych ścian należy wykonać zgodnie z planowanym zakresem wg graficznego załącznika (uwzględnić uwagi Rzeczoznawców jako konsultantów przy wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego);

7)  założenia co do wykończenia pomieszczeń:

a) pokoje łóżkowe i dzienne – wykładzina podłogowa, malowane sufity i ściany, pasy ochronne na wys. 130cm za łóżkami i fartuch przy umywalce – z paneli akrylo-żywicznych, pasy ochronne ze względu na siedziska, dojazdy łóżkami, itp.

b) biura, pom. personelu – wykładzina podłogowa, malowane sufity i ścian, pasy ochronne przy biurkach i siedziskach, panel ochronny w przestrzeni między-szafkowej (panele akrylo-żywiczne);

c) korytarz (śluza) – panel na wys. 130cm i malowany pas – zgodnie z identyfikacją wizualną; malowane ściany, sufit podwieszany (istniejący ew. naprawa ze względu na montaż instalacji);

d) łazienki, toalety, brudownik, kuchnia, pom. porządkowe, pom. hig.-sanit., część brudna z magazynem i  przy Sali operacyjnej – podłoga płytki gresowe matowe (uwzględnić w przestrzeni prysznicowej antypoślizgowe, rozwiązanie bez brodzikowe); ściany – płytki gresowe polerowane; sufit podwieszony z płyty gipsowo-kartonowej (zapewnić rewizję do zaworów itd.);

e) sala operacyjna, przygotowanie personelu i pacjenta, ciemnia – wykładzina podłogowa, wykładzina ścienna (homogeniczna), sufit podwieszany modułowy 60x60cm;

8)  wykonać oznaczenia oddziału – nazwa przy wejściu na oddział: „Oddział Okulistyczny”, ”Punkt pielęgniarski”, „Blok operacyjny” oraz tabliczki przydrzwiowe i numerację drzwi.

Apteka Szpitalna

Apteka znajduje się na trzecim piętrze w segmencie A (środek). Po lewej stronie znajduje się Oddział Okulistyczny a po prawej Oddział Rotacyjny. Docelowo apteka zostanie przeniesiona na pierwsze piętro segm. B. Na czas prowadzonych prac dostosowawczych apteka zostaje na swoim miejscu a prace będą toczyć się na poziomie wyodrębnionych pomieszczeń po rehabilitacji, które obecnie stoją puste.

- wykonanie pionów wodno-kanalizacyjnych do nowoprojektowanych podejść (uwzględnić wpięcia na poziomie piwnic);

- prace adaptacyjne będą wymagały utworzenie rozdzielni elektrycznych;

- układ przestrzenny dot. wyburzeń i nowych ścian należy wykonać zgodnie z planowanym zakresem wg graficznego załącznika (uwzględnić uwagi Rzeczoznawców jako konsultantów przy wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego);

- założenia co do wykończenia pomieszczeń:

- łazienka, pom. porządkowe, mag. leków łatwopal. i żrących, steryliz., zmywalnia, mag. leków chronionych – podłoga wykończona płytkami gresowymi matowymi, ściany wykończone płytkami gresowymi polerowanymi, sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych;

- korytarz, komunikacja, komora przyjęć, magazyn palet, izba ekspedycyjna – podłoga wykończona płytkami gresowymi matowymi, ściany malowane, na wys. 130cm panele akrylo-żywiczne; sufit podwieszany modułowy

- szatnie, pom. socjal., biuro – wykładzina podłogowa, malowanie ścian i sufitów, panele i pasy ochronne akrulo-żywiczne.

- wykonać oznaczenia – nazwa przy wejściu na oddział: „Apteka Szpitalna” oraz tabliczki przydrzwiowe i numerację drzwi.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.3.1. Opis stanu istniejącego.

Budynek główny czterokondygnacyjny. Układ przestrzenny zbudowany na planie litery „H”, składa się z trzech segmentów.

1.3.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych.

Obiekt częściowo zrealizowany w technologii tradycyjnej.

- Ściany zewnętrzne – murowane z cegły,

- Konstrukcja – układ żelbetowy słupowo-ryglowy

- Stropy – Ackermana o wys. pustaków 18cm, nadbeton 4cm, zbrojenie żeber Ø16,

- Stropy z płyt kanałowych,

- Nad piwnicami strop płytowo-żebrowy,

- Pod pomieszczeniami specjalnymi  krzyżowo-zbrojony

- Schody i szyby windowe – żelbet,

- Dach – płyty dachowe korytkowe oparte na ścianach i belkach żelbetowych, 
pokrycie z papy na lepiku.

1.3.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych.

- Wykończenie ścian wewnętrznych – malowane do pełnej wysokości farbą emulsyjną, część ścian tzw. lamperia wykończone farbą olejną, w pomieszczeniach mokrych na ścianach płytki ceramiczne.

- Posadzki wewnętrzne – w pomieszczeniach objętych opracowaniem występują na podłodze płytki ceramiczne, wykładzina PCW, lastrico.

- Sufity – istniejące sufity malowane lub podwieszane w systemie modułowym 60x60cm.

- Parapety zewnętrzne – istniejące stalowe.

- Parapety wewnętrzne – istniejące parapety lastrykowe, postforming.

- Stolarka okienna: nowa – biała PCW,

- Stolarka drzwiowa: zewnętrzna – aluminium, wewnętrzna – drewniane, stalowe, PCW.

1.3.4. Istniejące instalacje.

Budynek uzbrojony jest w następujące instalacje:

- instalacja elektryczna światła i siły;

- instalacje elektr. niskoprądowa: komputerowa i teletechniczna;

- instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprężonego powietrza, tlenu, gazów medycznych.

1.3.5. Przeznaczenie terenu

Budynek szpitala zlokalizowany jest na działkach o numerach: 79/2 – Zawiercie przy ul. Miodowa 14. Działki posiadają dogodną komunikację kołową i pieszą oraz tereny zieleni uporządkowanej.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska, nie pogarsza jego stanu na terenach przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe części budynku 
po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne do wykonania projektu.

Po przeprowadzonej przebudowie istniejących pomieszczeń podział funkcjonalny budynków będzie kształtował się następująco:

1.4.2. Dane powierzchniowe

Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni pomieszczeń, które należy uwzględnić w projekcie.

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m² |
| --- | --- | --- |
| 3 PIĘTRO; SEGMENT A – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Z BLOKIEM OPERACYJNYM |
| 1 | Pokój dzienny | 27,20 |
| 2 | Toaleta | 4,20 |
| 3 | Pokój dzienny | 29,20 |
| 4 | Korytarz | 22,80 |
| 5 | Pok. pielęgniarki oddziałowej | 8,25 |
| 6 | Sekretariat | 10,50 |
| 7 | Korytarz | 12,20 |
| 8 | Gabinet Ordynatora | 12,50 |
| 9 | Brudownik | 4,00 |
| 10 | Łazienka | 4,50 |
| 11 | Punkt pielęgniarski | 8,10 |
| 11a | Pom. przygotowania pielęgniarskiego | 13,80 |
| 12 | Korytarz | 64,75 |
| 13 | Wywiad z pacjentem / ciemnia | 29,70 |
| 14 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | 19,85 |
| 15 | Śluza brudna | 15,00 |
| 16 | Węzeł sanitarny | 9,55 |
| 17 | Śluza czysta | 3,80 |
| 18 | Pomieszczenie porządkowe | 4,00 |
| 19 | Toaleta | 2,45 |
| 20 | Łazienka | 3,00 |
| 21 | Pokój wypoczynkowy | 13,20 |
| 22 | Korytarz | 35,90 |
| 23 | Magazyn czysty | 4,70 |
| 24 | Magazyn sprzętu | 3,20 |
| 25 | Magazyn brudny | 2,60 |
| 26 | Śluza | 3,55 |
| 27 | Strona brudna | 4,10 |
| 28 | Sala operacyjna okulistyczna | 18,65 |
| 29 | Przygotowanie personelu | 7,80 |
| 30 | Przygotowanie pacjenta | 10,50 |
| 31 | Sala operacyjna okulistyczna | 19,15 |
| 32 | Śluza | 4,85 |
| 33 | Dyżurka lekarska | 14,70 |
| 34 | Pom. higieniczno-sanitarne | 5,40 |
| 35 | Pokój łóżkowy /3Ł/ | 23,80 |
| 36 | Pom. higieniczno-sanitarne | 5,40 |
| 37 | Pokój łóżkowy /1Ł/ izolatka | 11,70 |
| 38 | Łazienka | 3,30 |
| 39 | Śluza | 2,55 |
| 40 | Pokój łóżkowy /3Ł/ | 27,80 |
| 41 | Kuchnia oddziałowa | 10,45 |
| 42 | Łazienka | 5,15 |
|  | 547,80 |
| 1 PIĘTRO; SEGMENT B - APTEKA SZPITALNA |
| 1 | Korytarz | 7,30 |
| 2 | Szatnie | 8,90 |
| 3 | Łazienka | 3,60 |
| 4 | Pomieszczenie socjalne | 18,70 |
| 5 | Biuro kierownika | 8,35 |
| 6 | Komora przyjęć | 9,70 |
| 7 | Izba recepturowa | 5,15 |
| 8 | Sterylizacja | 2,60 |
| 9 | Zmywalnia | 3,50 |
| 10 | Biuro | 8,15 |
| 11 | Magazyn | 9,95 |
| 12 | Magazyn | 25,50 |
| 13 | Izba ekspedycyjna | 18,00 |
| 14 | Magazyn | 13,10 |
| 15 | Komunikacja | 14,15 |
| 16 | Magazyn leków chronionych | 6,90 |
| 17 | Magazyn leków łatwopal. i żrących | 2,60 |
| 18 | Pom. porządkowe | 3,30 |
|  | 169,45 |

| P3; A | Oddział okulistyczny z blokiem operacyjnym | 547,80 |
| --- | --- | --- |
| P1; B | Apteka Szpitalna | 169,45 |
|  | Razem: | 717,25 |

Powyższy wykaz pomieszczeń i powierzchni należy uwzględnić

przy wykonywaniu dokumentacji projektowej wg opisu PFU.

Uwaga:

Dopuszcza się zmianę powierzchni projektowanych pomieszczeń, w granicach 
±15%, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wynikającej z uzasadnionych potrzeb poszczególnych zadań. Niniejszą zmianę należy wprowadzić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń.

Ogólne wskazówki dotyczące projektowania układu funkcjonalnego przebudowywanych części budynku:

- Proces projektowania należy prowadzić przede wszystkim w oparciu o stan istniejący, mając na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego układu 
i elementów budowlanych (ścianek działowych, otworów drzwiowych itd.).

- Poniższa tabela zawiera zestawienie pomieszczeń niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania przyjętego programu. Przedstawione w nich dane powierzchniowe są szacunkowe.

Tabela nr 2: Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczeń.

| WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZEŃ |
| --- |
| Lp. | Nazwa pomieszcz. | Wys. pomieszcz. [m] | Obwód pomieszcz. [mb] | Powierzchnia Ścian [m2] | Pow. Podłogi/sufitu [m2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 PIĘTRO; SEGMENT A – ODDZIAŁ OKULISTYCZNY Z BLOKIEM OPERACYJNYM |
| 1 | Pokój dzienny | 3,20 | 22,80 | 72,96 | 27,20 |
| 2 | Toaleta | 3,20 | 8,20 | 26,24 | 4,20 |
| 3 | Pokój dzienny | 3,20 | 29,70 | 95,04 | 29,20 |
| 4 | Korytarz | 3,20 | 29,22 | 93,50 | 22,80 |
| 5 | Pok. pielęgniarki oddziałowej | 3,20 | 11,60 | 37,12 | 8,25 |
| 6 | Sekretariat | 3,20 | 13,00 | 41,60 | 10,50 |
| 7 | Korytarz | 3,20 | 18,36 | 58,75 | 12,20 |
| 8 | Gabinet Ordynatora | 3,20 | 14,20 | 45,44 | 12,50 |
| 9 | Brudownik | 3,20 | 9,20 | 29,44 | 4,00 |
| 10 | Łazienka | 3,20 | 9,38 | 30,02 | 4,50 |
| 11 | Punkt pielęgniarski | 3,20 | 11,94 | 38,21 | 8,10 |
| 11a | Pom. przygotowania pielęgniarskiego | 3,20 | 16,48 | 52,74 | 13,80 |
| 12 | Korytarz | 3,20 | 57,96 | 185,47 | 64,75 |
| 13 | Wywiad z pacjentem / ciemnia | 3,20 | 23,50 | 75,20 | 29,70 |
| 14 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | 3,20 | 18,80 | 60,16 | 19,85 |
| 15 | Śluza brudna | 3,20 | 18,10 | 57,92 | 15,00 |
| 16 | Węzeł sanitarny | 3,20 | 18,72 | 59,90 | 9,55 |
| 17 | Śluza czysta | 3,20 | 7,80 | 24,96 | 3,80 |
| 18 | Pomieszczenie porządkowe | 3,20 | 8,36 | 26,75 | 4,00 |
| 19 | Toaleta | 3,20 | 7,10 | 22,72 | 2,45 |
| 20 | Łazienka | 3,20 | 8,16 | 26,11 | 3,00 |
| 21 | Pokój wypoczynkowy | 3,20 | 18,64 | 59,65 | 13,20 |
| 22 | Korytarz | 3,20 | 38,52 | 123,26 | 35,90 |
| 23 | Magazyn czysty | 3,20 | 7,84 | 25,10 | 4,70 |
| 24 | Magazyn sprzętu | 3,20 | 7,84 | 25,10 | 3,20 |
| 25 | Magazyn brudny | 3,20 | 6,48 | 20,74 | 2,60 |
| 26 | Śluza | 3,20 | 8,14 | 26,05 | 3,55 |
| 27 | Strona brudna | 3,20 | 8,10 | 25,92 | 4,10 |
| 28 | Sala operacyjna okulistyczna | 3,20 | 19,24 | 61,57 | 18,65 |
| 29 | Przygotowanie personelu | 3,20 | 11,70 | 37,44 | 7,80 |
| 30 | Przygotowanie pacjenta | 3,20 | 14,26 | 45,63 | 10,50 |
| 31 | Sala operacyjna okulistyczna | 3,20 | 17,64 | 56,45 | 19,15 |
| 32 | Śluza | 3,20 | 10,00 | 32,00 | 4,85 |
| 33 | Dyżurka lekarska | 3,20 | 18,08 | 57,86 | 14,70 |
| 34 | Pom. higieniczno-sanitarne | 3,20 | 8,88 | 28,42 | 5,40 |
| 35 | Pokój łóżkowy /3Ł/ | 3,20 | 21,76 | 69,63 | 23,80 |
| 36 | Pom. higieniczno-sanitarne | 3,20 | 9,78 | 31,30 | 5,40 |
| 37 | Pokój łóżkowy /1Ł/ izolatka | 3,20 | 13,74 | 44,00 | 11,70 |
| 38 | Łazienka | 3,20 | 7,30 | 23,36 | 3,30 |
| 39 | Śluza | 3,20 | 7,30 | 23,36 | 2,55 |
| 40 | Pokój łóżkowy /3Ł/ | 3,20 | 21,98 | 70,34 | 27,80 |
| 41 | Kuchnia oddziałowa | 3,20 | 14,14 | 45,25 | 10,45 |
| 42 | Łazienka | 3,20 | 9,70 | 31,04 | 5,15 |
|  | 663,64 | 2.123,72 | 547,80 |
| 1 PIĘTRO; SEGMENT B - APTEKA SZPITALNA |
| 1 | Korytarz | 3,20 | 12,38 | 39,62 | 7,30 |
| 2 | Szatnie | 3,20 | 12,12 | 38,78 | 8,90 |
| 3 | Łazienka | 3,20 | 7,82 | 25,02 | 3,60 |
| 4 | Pomieszczenie socjalne | 3,20 | 19,60 | 62,72 | 18,70 |
| 5 | Biuro kierownika | 3,20 | 11,92 | 38,14 | 8,35 |
| 6 | Komora przyjęć | 3,20 | 13,20 | 42,24 | 9,70 |
| 7 | Izba recepturowa | 3,20 | 9,38 | 30,02 | 5,15 |
| 8 | Sterylizacja | 3,20 | 6,42 | 20,54 | 2,60 |
| 9 | Zmywalnia | 3,20 | 7,48 | 23,94 | 3,50 |
| 10 | Biuro | 3,20 | 11,72 | 37,50 | 8,15 |
| 11 | Magazyn | 3,20 | 12,72 | 40,70 | 9,95 |
| 12 | Magazyn | 3,20 | 21,40 | 68,48 | 25,50 |
| 13 | Izba ekspedycyjna | 3,20 | 18,00 | 57,60 | 18,00 |
| 14 | Magazyn | 3,20 | 15,94 | 51,01 | 13,10 |
| 15 | Komunikacja | 3,20 | 22,32 | 71,43 | 14,15 |
| 16 | Magazyn leków chronionych | 3,20 | 12,08 | 38,66 | 6,90 |
| 17 | Magazyn leków łatwopal. i żrących | 3,20 | 6,54 | 20,93 | 2,60 |
| 18 | Pom. porządkowe | 3,20 | 7,50 | 24,00 | 3,30 |
|  | 228,54 | 731,33 | 169,45 |

Uwaga: dokumentację projektową

na każdym jej etapie należy konsultować z Zamawiającym.

Projekt, dotyczy wyłącznie zakresu przebudowy, należy opracować w taki sposób by zapewnić możliwość wykonania poszczególnych prac budowlanych przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu i poszczególnych działów Szpitala.

1.4.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-użytkowych (powiększeń lub pomniejszeń).

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać (±) 15%. Powyższe rygory nie dotyczą zmiany powierzchni pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego - niż to wynika 
z dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów - pomiaru dokonanego przez Wykonawcę lub powierzchni wytyczonych normami czy odrębnymi obowiązującymi przepisami.

2. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych 
w ramach niniejszego zamówienia jest przystosowanie ich do nowych potrzeb Szpitala.

Konieczne jest:

- podniesienie standardu pomieszczeń ze względu na oczekiwania potencjalnych 
pacjentów i polepszenie warunków pracy personelu;

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w zakresie p.poż., ewakuacji 
ludzi, ochrony osób i mienia;

- zapewnienie dla nowego założenia: instalacji sanitarnych w tym instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze), instalacji elektrycznych w tym teletechnicznych i telekomunikacyjnych;

2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

Do zakresu obowiązków Wykonawcy – w zakresie dokumentacji projektowej – należy wykonanie:

  - Opracowania inwentaryzacji stanu istniejącego, jako podkładu do wykonania projektu budowlanego.

  - Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczeń pod nowy układ funkcjonalno-użytkowy.

  - Opracowania projektu budowlanego obejmującego całość zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

  - Opracowania projektu wykonawczego instalacji.

  - Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

  - Dokumentacja powykonawczą.

Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji technicznej (projektowej), która będzie zawierać następujące elementy:

- PROJEKT BUDOWLANY

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 4 egzemplarzy;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls.

/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed odbiorem końcowym dokumentacji/.

- PROJEKT WYKONAWCZY

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i złożonej w segregatorze: 
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treści i ponumerowanymi stronami); wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls.

/ponadto należy uwzględnić min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstępnej przed odbiorem końcowym dokumentacji/.

- SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA DLA REALIZOWANEGO ZAKRESU.

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 
z 2019, poz. 595) ;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U.2002r. poz.1338)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami; Dz.U. 2019r. poz.1065) oraz zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym:

- Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 ze zm.; Charakterystyka energetyczna Dz.U z 2013r., poz.762) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

Wykonawca wykona dokumentację projektową na podstawie zatwierdzonych rysunków zawartych w PFU wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowę. Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego.

Opracowania projektowe powinny obejmować następujące branże:

  - Budowlaną.

- Architektura (w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany w stosunku do 
zatwierdzonego przez sanepid układu funkcjonalno-przestrzennego);

- Konstrukcja;

  - Sanitarną.

- Instalacja wodociągowa;

- Instalacja kanalizacji;

- Instalacja centralnego ogrzewania;

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

- Instalacja gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia).

  - Instalacji elektrycznych (w nawiązaniu do istniejącego układu);

w tym niskoprądowa - Instalacja komputerowa (PEL) i Instalacja Systemu Kontroli Dostępu sKD;

UWAGA:

W przypadku, gdy spełnienie wymagań funkcjonalnych będzie stało w sprzeczności z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub też spełnienie tych warunków było niemożliwe ze względu na istniejącą strukturę budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Dotyczyć to może: warunków przeciwpożarowych, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, wysokości stopni, pochylni, szerokości i wysokości przejść, doświetlenia pomieszczeń w budynku itp.

Zakres prac projektowych należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do odbioru końcowego poszczególnych części, objętych zamówieniem.

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004.19.117 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca powinien niezwłocznie uzupełniać dokumentację oraz rysunki wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót.

Przedstawiciel Zamawiającego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze 
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformułuje na piśmie. Należy je uważać 
za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w tym: rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych, po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1  Wymagania ogólne.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz ze sztuką budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednakże Zlecający dopuszcza wcześniejszą możliwość przeprowadzenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę w oparciu o zgłoszenie.

UWAGA: Przewiduje się, iż przebudowa prowadzona będą na czynnym i funkcjonującym obiekcie, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji placu budowy. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

W razie zaistniałej konieczności:

- koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę.

- przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich użytkownikami.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji  będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie.

2.2.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Ze względu na ciągłość funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie może też powodować niszczenia istniejących nawierzchni dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, muszą zostać wywiezione na wysypisko komunalne (Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana 
z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia 
z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda 
i energia elektryczna dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej opomiarowana umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy).

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby powodować odstępstwa 
od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa 
i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym pacjentów i personelu medycznego, przebywających na terenie szpitala, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów p.poż., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia związanego z budową, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń
co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane.

2.2.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie. Jest on zobowiązany do zapoznania się 
z obowiązującym regulacjami placówki medycznej oraz jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003.47.401). Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywał pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2.2.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie 
w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów 
i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej:

- utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,

- materiały łatwopalne składować należy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (np. wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać rozbiórki części przegród budowlanych, kolidujących z projektowaną funkcją budynku, wybicia nowych otworów drzwiowych oraz zamurowania otworów zbędnych.

Materiał rozbiórkowy z budynków usuwać należy do pojemników na odpady, w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem).

2.2.7  Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Ze względu na nieprzerwane użytkowanie obiektów szpitalnych w czasie budowy, roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych 
z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących obiektów i instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych dla znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego.

2.2.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

2.2.10 Materiały.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.

2.2.11 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.2.12 Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu w dobrym stanie technicznym, zgodnego z normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, 
i ich jakość oraz jakość zastosowanych materiałów, a także ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną przez niego usunięte na własny koszt, z wyjątkiem przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia.

2.2.16 Kontrola.

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na “znaku bezpieczeństwa wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania 
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiałów i urządzeń, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez prawo - każda partia lub sztuka dostarczona na budowę - winna je posiadać.

Dokumenty te muszą określać w sposób jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemysłowe posiadać będą takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskiego prawa osobistego i majątkowego innych osób /podmiotów i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone w umowie. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania 
i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnymi częściami 
przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę. W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca również przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zupełną dokumentację powykonawczą wraz z kompletem atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia.

Podstawowym, wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń (ewentualne skreślenia/omyłki muszą być parafowane pełnym imieniem i nazwiskiem osoby która dokonała skreślenia oraz określenia daty dokonania zmiany).

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się:

- pozwolenia na realizację zadania lub zadań budowlanych,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- zawiadomienie o rozpoczęciu robót,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- instrukcje Inspektora Nadzoru,

- opinie ekspertów i konsultantów;

- korespondencję dotyczącą budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:

- rysunków roboczych;

- aktualizacji harmonogramu robót;

- dokumentacji powykonawczej;

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.

2.2.20 Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną Zamawiającemu.

2.2.21 Odbiór robót.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją inwestycji.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy,

- odbiór częściowych wyodrębnionych etapów prac;

- odbiór końcowy robót.

Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego harmonogramu budowy. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbiór częściowy robót.

Odbiór częściowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w zakresie wydzielonego etapu prac. Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzana przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór  częściowych  robót  nastąpi  
w  terminie  7  dni  od  daty  potwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru częściowego.

c) Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  7  dni  od  daty  potwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru końcowego.

Odbierający roboty oceni je pod względem:

- jakościowym  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i pomiarów, oceny wizualnej,

- zgodności wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru końcowego robót”. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą,

- inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń,

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robót.

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza wymagań, co do obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistniałej konieczności w ramach zamówienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu dotyczące nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urządzeń. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia.

Przykładowy zakres szkolenia, to:

- zasady działania urządzeń,

- ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń,

- możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, chłód lub zmiany koncepcji pracy urządzeń,

- szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki,

- nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych 
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przez Wykonawcę kolejnych etapów  zamówienia po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru częściowego.

Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też robót budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac ustalonych 
w umowie.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego 
w ramach umowy.

3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istnieją obiekty kubaturowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, place manewrowe i składowe, ciągi piesze: utwardzone i nieutwardzone, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej.

3.2. Wymagania budowlane.

Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktów i wyrobów itp.

3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych.

KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzić analizę stanu 	technicznego przebudowywanych pomieszczeń (ekspertyza konstrukcyjna).

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a w szczególności z przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi i BHP) Zamawiający nie przewiduje dużych prac w tym zakresie – jedynie prace wykończeniowe ze względu na montaż central wentylacyjnych czy klimatyzacji.

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami, 
w szczególności z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczącymi zakładów opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami przeciwpożarowymi i BHP), wszystkie materiały muszą posiadać dopuszczenia 	do stosowania w obiektach służby zdrowia:

a) PODŁOGI :

a-1) antypoślizgowa (min. R9) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegający przyleganiu brudu (łatwość czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 <0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; gwarancja 10 lat;

a-2) elektroprzewodząca wykładzina do specjalnych zastosowań, antypoślizgowa (R9), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 ~0,03 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; EN 1081 104 ≤ Rt ≤ 106 (wykonać uziom); gwarancja 10 lat (pomieszczenie grupy 2 zgodnie z normą PN-HD 60364-7-710:2012

a-3) płytki ceramiczne: nasiąkliwość wodna (PN-EN ISO 10545 – 3) < 0,5 %; wytrzymałość na zginanie (PN-EN ISO 10545 – 4) min. 35 N/mm2; siła łamiąca (PN-EN ISO 10545 – 4) >1300 N;  odporność na ścieranie (PN-EN ISO 10545 – 7) wymagane; odporność na plamienie (PN-EN ISO 10545 – 14) min.3; odporność chemiczna (PN-EN ISO 10545 – 13) Producent podaje klasyfikację GLA, GA;  Odporność na pęknięcia włoskowate (PN-EN ISO 10545 – 11) odporne; Mrozoodporność (PN-EN ISO 10545 – 12) mrozoodporna;

Cokół przy podłodze o wysokości około 10 cm,  połączenie ściany z podłogą wykonane 
w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję, stosować materiały przeznaczona 
do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Struktura i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

b) ŚCIANY :

b-1) farba  lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa  III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie   rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę,

b-2) wykładzina elastyczna PCW homogeniczna, grubość całkowita ~0,92mm (EN 428); warstwa użytkowa 0,12mm (EN429); waga całkowita 1500g/m2, odporność na zwijanie pod wpływem ciepła ≤ 0,8%, ≤ 2 mm (EN 434); klasa ogniotrwałości B-s2, d0 na podkładzie gipsowym lub niepalnym podłożu klasy A1 lub A2; Odporność spawów (N/50mm): ≥150; wysoka odporność na rozwój bakterii i grzybów.

b-3) płytki ceramiczne: nasiąkliwość wodna (PN-EN ISO 10545 – 3) < 0,5 %; wytrzymałość na zginanie (PN-EN ISO 10545 – 4) min. 35 N/mm2; siła łamiąca (PN-EN ISO 10545 – 4) >1300 N;  odporność na ścieranie (PN-EN ISO 10545 – 7) wymagane; odporność na plamienie (PN-EN ISO 10545 – 14) min.3; odporność chemiczna (PN-EN ISO 10545 – 13) Producent podaje klasyfikację GLA, GA;  Odporność na pęknięcia włoskowate (PN-EN ISO 10545 – 11) odporne; Mrozoodporność (PN-EN ISO 10545 – 12) mrozoodporna;

c) OSŁONY :

c-1) odboje, narożniki i płyty ochronne na bazie żywic akrylo - winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwpalne, odporne na ogień B-s2-d0, łatwe w utrzymaniu czystości, posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia.

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonać gładzie gipsowe/

d-1) farba  lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie (wg PN-EN 13300 Klasa  III ≥20 μm i <70 μm po 200 cyklach szorowania – mat satynowa; odporność na  zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na przecieranie   rozcieńczonymi detergentami i na słabe rozpuszczalniki, np. benzynę,

d-2) sufit podwieszany kasetonowy (60x60 cm) na ruszcie aluminiowym 
z przestrzenią nad sufitową dla rozprowadzenia instalacji, sufit podwieszany wykonany, jako higieniczny kl.5, powierzchnia sufitu zmywalna, pokryta substancją powstrzymującą rozwój bakterii, pleśni i drożdży. Płyty metalowe nierozprzestrzeniające ognia, nie uwalniają szkodliwych lotnych związków organicznych.

3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej

Modernizacja instalacji wewnętrznych od punktów końcowych do punktów podłączenia wskazanych przez Zamawiającego:

- GNIAZDA WTYKOWE I ŁĄCZNIKI założyć pełną wymianę;

- OPRAWY OŚWIETLENIOWE Przy wykonanej termomodernizacji Szpital wymienił wszystkie oprawy na nowe - LED. Należy wykorzystać istniejące elementy. Przy rozprowadzeniu instalacji nastąpi konieczność zabudowy sufitów i wykonania montażu nowych opraw oświetleniowych.

- SIEĆ IT - wykonanie instalacji wraz z montażem punktów z kompletnym osprzętem.

- SIEĆ IZOLOWANA IT – W przypadku nowych pomieszczeń w pomieszczeniach grupy 2 zgodnie z normą PN-HD 60364-7-710:2012 należy zastosować układ zasilania sieci izolowanej IT z kontrolą rezystencji izolacji, systemem lokalizacji doziemień każdego z odpływów i kasetami sygnalizacyjnymi wyposażonymi w wejścia binarne do wprowadzania sygnałów z IPSa (min. 12 wejść binarnych). Układ powinien spełniać normy: PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61557-8:2007, PN-EN 61557-9:2009, PN-EN 61508:2010, PN-EN 61558-2-15:2012. Urządzenia zasilające sieci IT muszą być także wyposażone w układ przełączający z możliwością ustawień czasów i napięć reakcji, kontrolę oraz ochronę przed przełączeniem zwarcia. Układ przełączający 1-fazowy przełącza z zasilania z UPSa na zasilanie rezerwowane agregatem. Diagnostyka układu poprzez sprawdzania wszystkich jego elementów zgodnie z PN-EN 61508 na poziomie min. SIL2.

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU – wykonanie instalacji kontroli dostępu (zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID).

- DOMOFON – wykonanie dozoru wejścia na oddział i na teren apteki;

3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnych

Modernizacja instalacji wewnętrznych od punktów końcowych do punktów podłączenia:

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA (wody zimnej i wody ciepłej) – wykonanie nowych rozprowadzeń instalacji wodociągowej do projektowanego miejsca podłączenia przyborów wraz z dostawą i montażem kompletnego wyposażenia sanitarnego 
i armatury (biały montaż); W przypadku utworzenia nowych zespołów sanitarnych należy uwzględnić montaż pionów wod-kan.

- KANALIZACJA SANITARNA – wykonanie nowych rozprowadzeń instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca podłączenia przyborów (biały montaż);

- CENTRALNE OGRZEWANIE – wykonanie nowych schowanych (wkutych) podejść od pionów c.o. do grzejników drabinkowych w nowotworzonych łazienkach 
wraz z głowicami termostatycznymi na zaworach zasilających i z zaworami odcinającymi na przewodach powrotnych; Przy wykonanej termomodernizacji Szpital wymienił wszystkie grzejniki na nowe.

- INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI – w ramach adaptowanej części wg obowiązujących przepisów (norm); w salach operacyjnych należy stosować nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza. Rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne.

3.6. Wytyczne dotyczące instalacji gazów medycznych

Instalacja wewnętrzna od punktów końcowych do punktów podłączenia wskazanych przez Zamawiającego:

- INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia, instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym. Biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez dyrektywę, oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego, instalacje powinny być wykonywane przez firmy z dużym doświadczeniem w branży i posiadające aktualne certyfikaty.

W związku z powyższym instalacje gazów medycznych muszą spełniać wymagania określone  w szeregu norm przedmiotowych.

Przewiduje się wykonanie wewnętrznych instalacji :

- tlenu,

- sprężonego powietrza medycznego,

- próżni medycznej,

- odciągu gazów poanestetycznych.

Punkty poboru gazów medycznych muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN ISO 9170-1:2009. Projektuje się zainstalowanie  punktów poboru w systemie AGA, który jest zainstalowany w szpitalu.  Punkty poboru muszą posiadać ważne certyfikaty 
i dopuszczenia, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Jako punkty poboru odciągu gazów anestetycznych zastosować urządzenia z napędem inżektorowym Typ 1 spełniające normę PN-EN ISO 7396-2.

Zużyte powietrze wyprowadzić rurą na zewnątrz budynku i zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

3.7. Równoważność.

## Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie ofert na „produkty” równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających spełnienie przez produkty równoważne ww. parametrów i cech. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu "nierównoważności” produktów. Zakres równoważności- zał. nr 11 do SIWZ

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych

3.8. Ochrona przeciwpożarowa.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony został do kat. ZL II zagrożenia ludzi. Dopuszczalna wielkość powierzchni strefy pożarowych nie może zostać przekroczona. Zagrożenie wybuchem w obiekcie nie będzie występowała. Elementy wykończenia wnętrz z materiałów, co najmniej trudno zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących 
i nie odpadających pod wpływem ognia.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów stosować drzwi bez progowe.

4. Przykładowy standard przyjęty przez Zamawiającego.

5. Identyfikacja wizualna.