# szpital powiatowy w zawierciu

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 •  tel/fax (032) 67-40-361 •

e-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie, 18.04.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego w postaci autorefraktometru z wyposażeniem – DZP/PN/19/2017

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytanie informuje:

1. Czy Zamawiający dopuści autorefraktometr o parametrach jak poniżej?

POMIAR ZDOLNOŚCI ZAŁAMYWANIA

Sferyczna zdolność załamywania (S)

Zakres Pomiarowy -25.00 D do +22.00 D (przy VD=12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01D/0.12D/0.25D

Cylindryczna zdolność załamywania (C)

Zakres pomiarowy 0 D do ± 10.00D (przy VD=12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01D/0.12D/0.25D

Astygmatyzm osiowy (A)

Zakres pomiarowy 0° do 180°

Jednostka wyświetlania 1°

POMIAR KRZYWIZNY ROGÓWKI (K1, K2, AVG)

Zakres pomiarowy 5.00 mm do 11.00 mm/ 30.68 D do 67.50 D (n=1.3375)

Jednostka wyświetlania 0,01 mm

ASTYGMATYZM ROGÓWKOWY I OŚ (C,A)

Zakres pomiarowy (C) 0 D do 10 D (n=1.3375)

Zakres pomiarowy (A) 0° do 180°

Obszar pomiaru – rogówka ø 3,0 mm

(przy krzywiźnie rogówki 8, 00 mm)

Zakres PD 50 mm do 86 mm

Minimalna średnica źrenicy Ø 2,0 mm

Odległość wierzchołkowa 0 mm – 16.0 mm

JEDNOSTKA GŁÓWNA

Wbudowana drukarka Drukarka termiczna

Wyjście RS 232 C

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz LCD 5,7 "

Podkładka pod brodę sterowana elektr.

WYMIARY I WYMAGANIA ELEKTRYCZNE Wymiary SGW 297x500x448 mm

Waga ok. 17,0 kg

Napięcie 100 VAC do 240 VAC

Częstotliwość 50/60 Hz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ

Podpisy upoważnionych osób na oryginale dostępnym w siedzibie Zamawiającego.