Załącznik nr 2a

Pakiet 1 – Meble specjalistyczne dla oddziału OIOM – 1 zestaw

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół laboratoryjny | 1 |  | 23% |  |  |  |  |
| 2 | Szafa laboratoryjna | 1 |  | 23% |  |  |  |  |
| 3 | Szafa laboratoryjna | 1 |  | 23% |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Pozycja 1 – Stół laboratoryjny

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) …………………………………………. |
| 1 | Stół laboratoryjny o wym. (szer. x gł. x wys.) 3400x750x900 mm - stelaż z profili stalowych 50x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi, - nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-20 mm. | Tak |  |
| 2 | Stelaż wykonany z ram i nóg spawanych | Tak |  |
| 3 | Spawy w ramach i nogach muszą być szlifowane na równo z powierzchnią belek | Tak |  |
| 4 | Otwarte końce kształtowników stelaży oraz inne otwory w stelażach zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 5 | Nie dopuszcza się wykonania otworów, ani stosowania jakichkolwiek łączników w konstrukcji od przodu jak i na zewnętrznych bokach stelaża | Tak |  |
| 6 | W konstrukcji stołu pomiędzy pionowymi elementami stalowymi (nogami) nie mogą występować otwory i przerwy, które powodują gromadzenie zanieczyszczeń | Tak |  |
| 7 | Blat z żywicy fenolowej o gr. 20 mm | Tak |  |
| 8 | W celu potwierdzenia odpowiedniej grubości stosowanej powłoki lakierniczej (dotyczy farby epoksydowej nanoszonej techniką proszkową) producent musi posiadać raport z oznaczenia grubości stosowanych powłok lakierniczych przeprowadzony zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:1998 (lub równoważny). Minimalna dopuszczalna grubość stosowanych powłok to 200 µm. | Tak (podać) |  |
| 9 | W celu potwierdzenia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez zastosowaną powłokę (dotyczy farby epoksydowej nanoszonej proszkowo na stelaże) należy potwierdzić jakość raportem z badań wydanym przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze opracowanym zgodnie z normami: PN-EN ISO 9227:2007 (lub równoważny), PN-EN ISO 10289:2002 (lub równoważny) i potwierdzającym wynik po badaniu w komorze solnej po 96h jako bez wad sklasyfikowany wskaźnikiem wyglądu RA 10 w dziesięciostopniowej skali. | Tak (podać) |  |
| 10 | Zlew ze stali nierdzewnej - 1 szt. | Tak |  |
| 11 | Bateria laboratoryjna z/c woda, łokciowa – 1 szt. | Tak |  |
| 12 | Pod blatem szafki laminowane: - 1 x szer. 1200 mm (+/-10%) zlewozmywakowa, instalacyjna - 2 x szer. 600 mm (+/-10%) z 4 szufladami - 1 x szer. 1000 mm (+/-10%) z 2 szufladami i drzwiczkami | Tak (podać) |  |
| 13 | Szuflady: - wysokość frontów 150 mm (+/-10%) - pełny wysuw - obciążenie szuflady minimum 40 kg - cichy domyk - grubość dna minimum 10 mm | Tak (podać) |  |
| 14 | Nad blatem szafki wiszące, laminowane: - 2 x szer. 600 mm (+/-10%) z drzwiczkami przeszklonymi - 1 x szer. 1200 mm (+/-10%) z drzwiczkami pełnymi - 1 x szer. 1000 mm (+/-10%) z drzwiczkami pełnymi | Tak (podać) |  |
| 15 | Zawiasy: - typ CLIP z hamulcem zapewniający delikatne i ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania - regulacja w 3 płaszczyznach w tym bezstopniowa regulacja głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodowa regulacja głębokości - mocowanie puszki: na wkręty - materiał puszki: Stalowa - mechanizm zamykania: ze sprężyną - regulacja boczna: +/- 2 mm - regulacja głębokości: + 3/- 2 mm, gwint ślimakowy | Tak |  |
| 16 | Szafki wykonane z płyt obustronnie laminowanych melaminą o gr. nie mniej niż 18 mm z okleiną krawędzi ciętych wykonaną z twardego PCV | Tak (podać) |  |
| 17 | Szafki powinny posiadać łączenia pomiędzy płytami, w których skład wchodzą kołki, klej i konfirmaty | Tak |  |
| 18 | W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne okleina krawędzi powinna wynosić min. 2mm | Tak (podać) |  |
| 19 | Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 10 mm. | Tak (podać) |  |
| 20 | Trwałe uchwyty metalowe wykonane z pręta o przekroju okrągłym i średnicy 10mm (+/-10%), zabezpieczone powłoką galwaniczną i malowane proszkowo farbą epoksydową. | Tak (podać) |  |
| 21 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/montażu. | Tak (podać) |  |
| 22 | Transport | Tak |  |
| 23 | Rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów mebli wg projektu | Tak |  |
| 24 | Montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli | Tak |  |
| 25 | Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli | Tak |  |
| 26 | Możliwość doboru barwy frontów z palety minimum 50 kolorów | Tak (podać) |  |

Pozycja 2 – Szafa laboratoryjna

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) …………………………………………. |
| 1 | Szafa laboratoryjna o wym. (szer. x gł. x wys.) 600x500x1900 mm | Tak |  |
| 2 | Wykonana z płyt obustronnie laminowanych melaminą o gr. nie mniej niż 18 mm z okleiną krawędzi ciętych wykonaną z twardego PCV. | Tak (podać) |  |
| 3 | W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne okleina krawędzi powinna wynosić min. 2mm | Tak (podać) |  |
| 4 | Tylna ściana szafy wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 10 mm | Tak (podać) |  |
| 5 | Szafa powinna posiadać łączenia pomiędzy płytami, w których skład wchodzą kołki, klej i konfirmaty | Tak |  |
| 6 | Górne drzwi przeszklone, dolne pełne | Tak |  |
| 7 | Półki: 5 szt. | Tak |  |
| 8 | Zawiasy: - typ CLIP z hamulcem zapewniający delikatne i ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania - regulacja w 3 płaszczyznach w tym bezstopniowa regulacja głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodowa regulacja głębokości - mocowanie puszki: na wkręty - materiał puszki: Stalowa - mechanizm zamykania: ze sprężyną - regulacja boczna: +/- 2 mm - regulacja głębokości: + 3/- 2 mm, gwint ślimakowy | Tak |  |
| 9 | Trwałe uchwyty metalowe wykonane z pręta o przekroju okrągłym i średnicy 10mm (+/-10%), zabezpieczone powłoką galwaniczną i malowane proszkowo farbą epoksydową. | Tak (podać) |  |
| 10 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/montażu. | Tak (podać) |  |
| 11 | Transport | Tak |  |
| 12 | Rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów mebli wg projektu | Tak |  |
| 13 | Montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli | Tak |  |
| 14 | Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli | Tak |  |
| 15 | Możliwość doboru barwy frontów z palety minimum 50 kolorów | Tak (podać) |  |

Pozycja 3 – Szafa laboratoryjna

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) …………………………………………. |
| 1 | Szafa laboratoryjna o wym. (szer. x gł. x wys.) 900x500x1900 mm | Tak |  |
| 2 | Wykonana z płyt obustronnie laminowanych melaminą o gr. nie mniej niż 18 mm z okleiną krawędzi ciętych wykonaną z twardego PCV. | Tak (podać) |  |
| 3 | W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne okleina krawędzi powinna wynosić min. 2mm | Tak (podać) |  |
| 4 | Tylna ściana szafy wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 10 mm | Tak (podać) |  |
| 5 | Szafa powinna posiadać łączenia pomiędzy płytami, w których skład wchodzą kołki, klej i konfirmaty | Tak |  |
| 6 | Trwałe uchwyty metalowe wykonane z pręta o przekroju okrągłym i średnicy 10mm (+/-10%), zabezpieczone powłoką galwaniczną i malowane proszkowo farbą epoksydową. | Tak (podać) |  |
| 7 | Podwójne drzwi przeszklone | Tak |  |
| 8 | Półki: 5 szt. | Tak |  |
| 9 | Zawiasy: - typ CLIP z hamulcem zapewniający delikatne i ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania - regulacja w 3 płaszczyznach w tym bezstopniowa regulacja głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodowa regulacja głębokości - mocowanie puszki: na wkręty - materiał puszki: Stalowa - mechanizm zamykania: ze sprężyną - regulacja boczna: +/- 2 mm - regulacja głębokości: + 3/- 2 mm, gwint ślimakowy | Tak |  |
| 10 | Gwarancja minimum 24 miesiące od dostawy/montażu. | Tak (podać) |  |
| 11 | Transport | Tak |  |
| 12 | Rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów mebli wg projektu | Tak |  |
| 13 | Montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli | Tak |  |
| 14 | Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli | Tak |  |
| 15 | Możliwość doboru barwy frontów z palety minimum 50 kolorów | Tak (podać) |  |

Wszystkie elementy i powierzchnie muszą mieć możliwość dezynfekcji.

Użyte materiały muszą być odporne na stosowane środki dezynfekcyjne.

Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji (min. 24 mies.) (podać) …………………………………………………………………………………………

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji  w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.