DZP/PN/9/2021

Załącznik nr 2A do SWZ

Zakup oprogramowania i sprzętu IT – specyfikacja techniczna.

- Oprogramowanie i sprzęt IT dot. Oddziału Noworodkowego — rozwiązania z zakresu IT

1.1 Mobilny system monitorowania noworodków - Tablet medyczny – 20 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 20 tabletów, dostosowanych do wykorzystania w środowisku medycznym, tj. z możliwością dezynfekcji i zachowania czystości. Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Obudowa: Powłoka dezynfekowalna Norma szczelności: IP54, Wyświetlacz: min. 9,5" Komunikacja: WiFi, 3G, GPS, Bluetooth min 4.0, NFC lub HF RFID System: Android min. 4.2 Czytniki kodów kreskowych: 1D i 2D | Tak |

1.2 Mobilny system monitorowania noworodków - Oprogramowanie telemedyczne na tablety (odczyt danych z urządzeń w tym integracja z HIS) – 1 sztuka

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczyć nieograniczoną czasowo licencję oraz wdrożyć mobilny system telemedyczny, dedykowany na tablety (w tym dokonać uruchomienia na tabletach objętych zamówieniem). System ma w pełni współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (Asseco AMMS), tj. ma być z nim zintegrowany w pełnym zakresie funkcjonalnym wymienionym poniżej. Integrację należy rozumieć poprzez pełną dwukierunkową wymianę danych online (nie dopuszcza się wymiany danych poprzez pliki, eksporty/importy danych, itp.); wszystkie niezbędne licencje integracyjne dostarczy Wykonawca. Licencja mają pozwalać na jednoczesne użytkowanie systemu na co najmniej 20 tabletach dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Odczytanie danych z opaski przez tablet poprzez protokół komunikacji NFC skojarzenie z właściwym pacjentem lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność. Odczytanie danych z urządzeń medycznych i przesyłanie danych z urządzeń medycznych do bazy medycznej HIS szpitala (z wpisem do rekordów przyporządkowanych do danego pacjenta) lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność. Dane pomiarowe z urządzeń telemedycznych mają być dostępne w postaci ustrukturyzowanej tabeli lub w postaci graficznej. Możliwość analizy danych ze wszystkich urządzeń telemetrycznych zakupionych w ramach projektu. Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność odczytu oraz zapisu danych w systemie HIS szpitala (wymagana integracja dwukierunkowa - odczyt z bazy HIS i zapis). W ramach dostawy należy także uruchomić serwer i system monitorowania noworodków. System ma współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (Asseco AMMS), tj. ma być z nim zintegrowany w zakresie informacji identyfikacyjnych noworodków i zapisu do systemu danych pomiarowych. Integrację należy rozumieć poprzez dwukierunkową wymianę danych online (nie dopuszcza się wymiany danych poprzez pliki, eksporty/importy danych, itp.); wszystkie niezbędne licencje integracyjne dostarczy Wykonawca. Licencja ma pozwalać (czyli nie może zakazywać) jednoczesnego użytkowania systemu z użyciem 16 urządzeń SPO2 dla dzieci, 16 termometrów dla dzieci oraz z 1 konsolą – ekranem do monitorowania stanu noworodków. Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): System monitorowania noworodków musi umożliwiać stały 24/7 monitoring parametrów życiowych dzieci w zakresie: temperatura ciała, puls oraz natlenowanie krwi. Aplikacja mobilna: Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem operacyjnym Android min. 5.0 lub równoważnym, instalowana na tablecie lub smartfonie. Instalacja aplikacji z bezpiecznego źródła. Aplikacja udostępniana bez opłat. Pobieranie danych z urządzeń telemedycznych (termometr i pulsoksymetr) poprzez łączność Bluetooth lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność. Możliwość ustawienia progów alarmowych lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność. Aplikacja telemedyczna (serwerowa): Posiadająca funkcjonalność stałego odczytu i prezentacji danych z minimum 20 urządzeń (termometr i pulsoksymetr). Parametry życiowe muszą być prezentowanie w formie graficznej (wykres) lub cyfrowej (wartość danego parametru w liczbach) na monitorze zlokalizowanym np. w dyżurce Położnych. System musi umożliwić prezentacje wyników jednocześnie dla 16 pacjentów. System musi umożliwić ustawianie alarmów progowych dla danych parametrów. W przypadku wyzwolenia alarmu, system musi umożliwiać wyzwolenie alarmu dźwiękowego. | Tak Podać nazwę oprogramowania telemedycznego na tablet ……………… |

1.3 Mobilny system monitorowania noworodków - Oprogramowanie medyczne - rozszerzenie HIS – 1 sztuka

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie licencji oraz wdrożenie systemu mobilnego, dedykowanego na tablety (w tym uruchomienie systemu na tabletach objętych zamówieniem). System ma w pełni współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (Asseco AMMS), tj. ma być z nim zintegrowany w pełnym zakresie funkcjonalnym wymienionym poniżej. Integrację należy rozumieć poprzez pełną dwukierunkową wymianę danych online (nie dopuszcza się wymiany danych poprzez pliki, eksporty/importy danych, itp.); wszystkie niezbędne licencje integracyjne dostarczy Wykonawca. Licencja ma pozwalać na jednoczesne użytkowanie systemu na co najmniej 20 tabletach dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): podgląd podstawowych danych pacjenta: Nazwisko, Imię, Numer PESEL, status EWUŚ, data urodzenia, wiek, informacje o alergiach, podgląd podstawowych danych pobytu pacjenta: tryb przyjęcia, data przyjęcia, numer KG, numer sali, rozpoznanie główne, wstępne lub ze skierowania, listę ostatnio zleconych leków, listę zleconych badań, listę ostatnio mierzonych parametrów życiowych, przegląd przeglądu listy pacjentów przebywających na oddziale w podziale na sale oraz pacjentów bez przypisanej Sali, da możliwość przypisania do Sali, przegląd listy pacjentów z wyszczególnieniem pacjentów przypisanych do konkretnego lekarza jako lekarz prowadzący - zalogowany do aplikacji mobilnej, możliwość przeglądania statystyk oddziału prezentujących liczbę pacjentów w podziale na przebywających, skierowanych do wypisu, czekających na przyjęcie, przegląd historii choroby, co najmniej w zakresie: historii choroby, obserwacji lekarskich, zbiorczej historii choroby, możliwość dopisania w dokumentacji medycznej pacjenta dowolnej notatki, z możliwością dołączenia zdjęcia oraz notatki głosowej, podgląd dokumentów dokumentacji medycznej: Historia Choroby, Karta Informacyjna, Karta Statystyczne, przegląd listy zleconych leków, zlecanie podań leków, modyfikację zlecenia podania leku, co najmniej w zakresie: wstrzymania (zamknięcia) zlecenia, zmiany terminu obowiązywania zlecenia, podgląd listy zleceń diagnostycznych i laboratoryjnych, podgląd wyników zleceń diagnostycznych i laboratoryjnych, zlecanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych z wykorzystaniem predefiniowanych zestawów badań (panele badań) diagnostycznych i laboratoryjnych, przeglądanie, rejestrację i modyfikację diet przypisanych pacjentowi, identyfikacja pacjenta po identyfikatorze NFC lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność, komunikacja z urządzeniami medycznymi i automatyczne dopisywanie wyników badań, przegląd parametrów życiowych pacjentów w formie wykresów | Tak Podać nazwę oprogramowania ……………… |

1.4 Mobilny system monitorowania noworodków - Komputer z ekranem do monitorowania stanu noworodków 
– 1 sztuka

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 1 zestawu komputerowego dedykowanego do bieżącego monitorowania noworodków Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Minikomputer o parametrach minimalnych: Procesor czterordzeniowy 1.2GHz Pamięć RAM 1GB Dysk lub pamięć flashmin. 32GB adekwatna do instalowanego systemu Łączność karta LAN 10/100Mbps oraz WiFi 802.11 big/n Wireless LAN Grafika FullHD 1920x1080, Wyjście HDMI lub DVI Karta Audio 2 porty USB System operacyjny adekwatny do uruchomienia systemu monitorowania Monitor o parametrach Przekątna ekranu 32" Rozdzielczość FullHD 1920x1080 Kąt widzenia poziomy 178° i pionowy 178° Wejście HDMI lub DVI (zgodne z komputerem) Wbudowane głośniki Pilot umożliwiający co najmniej sterowanie głośnością i parametrami ekranu (jasność, kontrast) Montaż ścienny VESA lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność, uchwyt z regulowanym kątem wychylenia (pion i poziom) w zestawie | Tak |

- Oprogramowanie i sprzęt IT dot. Oddziału Noworodkowego - środki trwale i wartości niematerialne i prawne

2.1 Mobilny system monitorowania noworodków – Termometr – 20 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 20 szt. termometrów Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Jednostki pomiaru: °C Zakres mierzonej temperatury powinien się zawierać w zakresie do 100.0°C, przy czym minimalny zakres pomiaru temperatury od 35°C do 42°C. Dokładność: ±0.2°C Czas opóźnienia:1 sekunda Funkcja autowygaszania: 10s±1s Sygnał niskiego napięcia: gdy napięcie spadnie poniżej 2.61V± 0.15V Pamięć: do 20 pomiarów Podświetlenie LED: Czerwony: >1.2cd/m2; Zielony:> 2.0cd/m2 Zakres pomiaru: ASTM 10°C-40°C (50°F-104°F)/15-95%RH Bateria: 1.5V AAA Żywotność baterii: Ponad 1000 pomiarów Zastosowanie: Pomiar temperatury czoła, pomiar temperatury w uchu. Wyrób posiada deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych Wyrób posiada oznakowanie CE | Tak |

2.2 Mobilny system monitorowania noworodków – Glukometr – 20 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 20 szt. glukometrów Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Pasek testowy: Dedykowany pasek Próbka: Krew kapilarna Wielkość próbki: 3µ1 Zakres testu: 2.2mmol/L~27.8mmol/L( 40mg/dl~500mg/dl) Czas pomiaru: 25s Źródło zasilania: Dwie alkaiczne baterie "AAA", 1.5V lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Żywotność baterii: 1000 testów Pamięć: 220, automatyczne ustalanie średniej wartości z 7 ostatnich dni i 14 dni i 28 dni Temperatura do testu: 10°C~35°C Wilgotność do testu: 80% Wyrób posiada deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych Wyrób posiada oznakowanie CE | Tak |

2.3 Mobilny system monitorowania noworodków – Ciśnieniomierz – 20 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 20 szt. ciśnieniomierzy z rękawami do pomiaru ciśnienia u noworodków Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Zakres pomiaru powinien zawierać się w przedziale: BP: 0-280mrnHg (0-37.3kPa), nie mniej niż do 140mmHg. Tętno: 40-199 uderzeń/min Zakres ciśnienia rękawa w zakresie do 299mmHg (0-39.86kPa) Dokładność pomiaru: Ciśnienie ±3mmHg (0.4kPa) / Tętno ±5% dla odczytu Pamięć: Wbudowana pamięć 99 pomiarów Autom. interwał czasowy: 15, 30, 60, 120, 240 minut Oprogramowanie: Przegląd wyników, interpretacja wyników, graficzna prezentacja trendów, drukowanie raportów i inne funkcje Źródło zasilania: Wbudowana bateria litowa -800 mAh lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Bluetooth: Minimum wersja 4.0 lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Wyrób posiada deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych Wyrób posiada oznakowanie CE | Tak |

2.4 Mobilny system monitorowania noworodków - SP02 – 20 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczyć 20 szt. urządzeń do pomiaru SPO2 Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Prezentacja wyniku pomiaru SPO2, tętna, wskaźnik perfuzji. Wyświetlacz tętna i graficzna prezentacja tętna. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Automatyczne wyłącznie po 10 sekundach bez sygnału. Wyświetlacz OLED, dostosowanie jasności. SPO2: 35-100% Tętno: 25-250BPM Rozdzielczość: 1% dla SPO2 / lBPM dla tętna Dokładność: ±1% (70%-100%), (<70%) dla SPO2 ±1BPM lub±1% dla tętna Źródło zasilania: Bateryjne Bluetooth: Minimum wersja 4.0 lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Wyrób posiada deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych Wyrób posiada oznakowanie CE | Tak |

2.5 Mobilny system monitorowania noworodków – Waga – 10 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 10 szt. wag Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Maksymalny pomiar wagi ciała do 180 kg, minimalny zakres od 150 dkg do 20 kg Bluetooth 4.0 Smart BT lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Wyrób posiada deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych Wyrób posiada oznakowanie CE | Tak |

2.6 Mobilny system monitorowania  - SP02 dla dzieci – 16 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczyć 16 szt. urządzeń do pomiaru SPO2 dla dzieci Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Urządzenie z czujnikiem SPO2 umożliwiającym zapięcie na stopie dla noworodków/niemowlaków wieku 0m-18m. Urządzenie posiada funkcje: pomiaru zawartości tlenu we krwi (SPO2) oraz pomiaru tętna (HR). Bluetooth: Minimum wersja 4.0 lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Komunikacja WiFi (bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzenie dedykowanego (w zestawie) lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność SPO2: 35- 100% Tętno: 25-2S0BPM Rozdzielczość: 1% dla SPO2 / lBPM dla tętna Źródło zasilania: Zasilanie sieciowe oraz wbudowana baterię litowo-jonową min. 150 mAh Wyrób posiada deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych Wyrób posiada oznakowanie CE | Tak |

2.7 Mobilny system monitorowania noworodków - Termometr dla dzieci – 16 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 16 szt. termometrów dla dzieci Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Długość: 14-19cm najodpowiedniejsze dla dzieci w wieku 0-3 lat. Elastyczna opaska nie powodująca bolesności ramienia u dziecka. Jednostki pomiaru: °C Zakres temperatury: 20.0°C-50.0°C Dokładność: ±0.2°C Pomiar temperatury: ciągły 24/7 Bluetooth: Minimum wersja 4.0 lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Zasilanie: Bateria lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Wyrób posiada deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych Wyrób posiada oznakowanie CE | Tak |

2.8 Mobilny system monitorowania noworodków - Waga dla niemowląt – 2 sztuki

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 2 szt. wag dla niemowląt Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Maksymalny ciężar pomiaru wagi ciała: 20 kg Pamięć: 20 wpisów Zasilanie: Bateryjne lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Wyświetlacz: 2.8" LCD Bluetooth: Minimum wersja 4.0 lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Wyrób posiada deklarację zgodności UE dla wyrobów medycznych Wyrób posiada oznakowanie CE | Tak |

2.9 Mobilny system monitorowania noworodków - EKG 12 odprowadzeniowe – 10 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| Dostarczenie 10 szt. urządzeń EKG Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Ilość kanałów: 12 Próbkowanie: 24 bit/ 1000 próbek/sek Nagrywanie: 16 bit / 500 próbek/sek Filtrowanie: Wysokie 0.05Hz, niskie 150Hz Komunikacja: HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM lub Bluetooth: minimum wersja 4.0 lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność | Tak |

- Oprogramowanie i sprzęt IT dot. pozostałych Oddziałów Szpitalnych - środki trwale i wartości niematerialne i prawne

3.1 System pozycjonowania pacjenta i personalny system przyzywowy (alarmowy) - Reader RFID – 100 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| System pozycjonowania pacjenta i personalny system przyzywowy (alarmowy) - Reader RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność. W ramach budowy systemu identyfikacji i lokalizowania należy dostarczyć, zamontować i uruchomić 100 czytników do komunikacji radiowej lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność. Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Wersja aktywna (94 sztuki)przeznaczona do rozmieszczenia na oddziałach w celu pozycjonowania sygnałów aktywnych lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność: Komunikacja: 2.45 GHz (odczyt i zapis) Częstotliwość: 2.40~2.48 GHz Kanały: 316 Adresy: 65536 RSSI: 0-255, LQI: 0-255 Sygnalizacja stan1sów diodami LED Złącze Ethernet 10/100 (RJ-45) Złącze RS-232 (RX, TX) Obsługiwane protokoły: ICMP, ARP, IP, TCP(Server/Client), UDP, DHCP, HTTP Prędkość transmisji: 2,400 bps - 115,200 bps Zasilanie PoE 802.3af Wersja pasywna (6 sztuk)przeznaczona do programowania znaczników identyfikacyjnych pasywnych lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność: Czytnik opasek RFID pasywnych lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Częstotliwość pasywna 865-868Mhz Złącze USB (komunikacja oraz zasilanie) Dystans odczytu >100mm Dystans zapisu >5mm | Tak |

3.2 System pozycjonowania pacjenta i personalny system przyzywowy (alarmowy) - Opaska z SOS – 310 sztuk

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| System pozycjonowania pacjenta i personalny system przyzywowy (alarmowy) - Opaska z SOS lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność. Należy dostarczyć 310 sztuk opasek dedykowanych dla pacjentów. Wymagane funkcjonalności i parametry techniczne (minimalne): Opaska 2 systemowa (aktywne oraz pasywne RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność) z przyciskiem SOS. Częstotliwość aktywna 2.40-2.48Ghz, częstotliwość pasywna 865-868Mhz Ilość kanałów 316 w paśmie RSSI 0-255 wskaźnik mocy LQI 0-255 wskaźnik jakości sygnału Protokoły RFID (EPC Cl G lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność EN2/ISO 18000-6C) Pojemność pamięci (EPC 96bit) Przycisk SOS Czujnik upadku Możliwość programowania interwału transmisji (aktywne RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność) Zasięg aktywnego RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność do 65m (opaska na nadgarstku pacjenta) Zasięg pasywnego RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność do 1.5m (opaska na nadgarstku pacjenta) Żywotność baterii opaski min. 6m-cy Ilość zapisów/odczytów pasywnego RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność min. 200000 razy Opaska wodoszczelna Opaska odporna na środki dezynfekcyjne Oprogramowanie RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność | Tak |

3.3 System pozycjonowania pacjenta i personalny system przyzywowy (alarmowy) - oprogramowanie systemu 
– 1 sztuka

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/nazwa) ………………………………..…………/2020 |
| W ramach projektu planowany jest zakup systemu pozycjonowania pacjenta z funkcjonalnością indywidualnego systemu przyzywowego. W ramach systemu automatyzacji dopisywania do systemu HIS danych z badań, każdy z pacjentów zostanie wyposażony w opaskę NFC lub RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność, pozwalającą w szybki sposób zidentyfikować danego pacjenta dzięki urządzeniom skanującym (tablet lub smartphone). Ponadto dzięki rozlokowaniu na terenie szpitala czujników RFID lub rozwiązanie równoważnego spełniającego funkcjonalność będzie możliwe określenie pozycji danego pacjenta z dokładnością do danej strefy. Opaski wyposażone będą w czujnik upadku oraz przycisk SOS, dzięki którym możliwe będzie zlokalizowanie pacjenta który upadł lub wzywa pomocy. Podniesie to w znacznym stopniu poziom bezpieczeństwa pacjentów w szpitalu oraz poprawi ich komfort psychiczny, ponieważ każdy z pacjentów na oddziałach objętych projektem, będzie mógł zaalarmować personel medyczny lub alarm zostanie wygenerowany automatycznie (w przypadku upadku) z każdego miejsca na oddziale (w tym np. w toalecie, gdzie przez długi czas nikt nie miał by świadomości o tym że z pacjentem jest coś nie tak). Z uwagi na wielorazowy charakter użytkowania, opaski będą poddawane sterylizacji, co sprawia, iż należy przewiduje się zakup o ilości pozwalającej na uzyskanie „bufora" na sterylizację. Oprogramowanie planowane do zakupu w ramach wydatku umożliwi sprawne funkcjonowanie całego systemu oraz połączy jego elementy w całość. Zakup jest więc niezbędny do realizacji projektu oraz przyczyni się do podniesienia jakości usług medycznych w szpitalu. System ma współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS (Asseco AMMS), tj. ma być z nim zintegrowany w zakresie danych wspólnych. Integrację należy rozumieć poprzez pełną dwukierunkową wymianę danych online (nie dopuszcza się wymiany danych poprzez pliki, eksporty/importy danych, itp.) lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność; wszystkie niezbędne licencje integracyjne dostarczy Wykonawca. Licencja ma pozwalać na jednoczesne użytkowanie systemu na co najmniej 20 tabletach dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. | Tak Podać nazwę systemu ……………… |

- Oprogramowanie i sprzęt IT dot. pozostałych Oddziałów Szpitalnych - rozwiązania z zakresu IT

4.1 System pozycjonowania pacjenta i personalny system przyzywowy (alarmowy) - Wdrożenie - instalacja. konfiguracja i szkolenie – 1 sztuka

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/nazwarok produkcji) ………………………………..…………/2020 |
| W ramach wydatku planowana jest realizacja prac związanych z wdrożeniem systemu w tym instalacją i konfiguracją systemu oraz szkoleniem personelu szpitalnego z jego obsługi. Realizacja wydatku jest konieczna w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu informatycznego. | Tak |

4.2 Infrastruktura sieci LAN/WLAN

| Parametr wymagany | Warunek |
| --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) Accesspoint (66 sztuk) ………………………………..…………/2020 Kontroler sieci WLAN (1 sztuk) ………………………………..…………/2020 Przełącznik PoE dla AccessPoint i RFID (1 komplet) ………………………………..…………/2020 |
| W ramach zamówienia planowana jest modernizacja sieci LAN/WLAN obejmującą projekt i wykonanie sieci LAN oraz zakup i instalacje oraz konfiguracje elementów sieci w tym: Projekt i rozbudowa sieci komputerowej Wykonanie projektu sieci komputerowej, jako rozbudowę istniejącej sieci komputerowej, obejmującą 166 nowych punktów logicznych. Jako punkt logiczny należy rozumieć moduł naścienny (natynkowy) umożliwiający podłączenie do sieci LAN, składający się z min. jednego modułu gniazda logicznego RJ-45 kat. 6 (obudowa natynkowa z ramką, puszką, gniazdem natynkowym i maskownicą -1 gniazdo logiczne moduł RJ45 kat.6 + adapter mocujący). Stan istniejący – obecnie siec komputerowa składa się z: 405 szt. punktów sieci komputerowej 19 węzłów sieciowych, obsługiwanych przez switche: Netgear M4100-50G, Netgear GS748T, HP 2530-48, HP Aruba 2530-8G, Netgear GS510TP. Węzła centralnego, obsługiwanego przez switche: Netgear M5300-28GF3, Netgear M4100-50G, Brocade Fcsw. Zamówienie obejmuje rozbudowę sieci komputerowej w obszarze oddziałów: Oddział Chirurgii Ogólnej (celem uruchomienia WiFi oraz RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Oddziałem Noworodkowym (celem uruchomienia WiFi oraz RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność) Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym (celem uruchomienia WiFi oraz RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność) Blok Operacyjny (celem uruchomienia WiFi oraz RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność) Centralna Sterylizatornia (celem uruchomienia WiFi oraz RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność) Zakład RTG (celem uruchomienia WiFi oraz RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność) Laboratorium Diagnostyczne Zadania składowe w zakresie wykonania rozbudowy okablowania sieci komputerowej: Instalacja gniazd logicznych sieci LAN dla punktów dostępowych AP sieci WiFi oraz RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność Instalacja kabla kat.6 w korytach (istniejących lub nowych – wg projektu), Zakończenie kabli w punktach dystrybucyjnych w panelach krosowych i gniazdach końcowych Dostawa i montaż w szafach paneli krosowych 19"/1U 24xRJ45 wraz z modułami RJ45 kat.6 Rozbudowa tras kablowych dla instalacji okablowania - instalacja koryt Pomiary linii teleinformatycznych W ramach projektu należy uwzględnić założenia dot. elementów infrastruktury, tj: Szafka wisząca dwusekcyjna 19" 9U 600x600 z listwą zasilającą - szt. 6 (montaż szafki jako nowego węzła – do ujęcia w projekcie) Panel 24xRJ45 - szt. 10 Patchcord Cat.6 S - szt. 130 Moduł RJ45, gniazdo RJ45, gniazdo natynkowe, ramka, puszka - szt. 166 Należy dostarczyć również opisane niżej urządzenia AccessPoint z kontrolerem WLAN oraz przełączniki PoE. Wszystkie urządzenia należy w ramach dostawy podłączyć, uruchomić i skonfigurować w stopniu umożliwiającym sprawdzenie funkcjonującej infrastruktury sieciowej z każdego dostarczonego AP. Należy skonfigurować automatyczne przełączanie połączeń pomiędzy urządzeniami AccessPoint. Wszystkie dostarczone w ramach zadania elementy powinny być ze sobą kompatybilne w celu zapewnieniu ich bezawaryjnej i optymalnej współpracy. AccessPointy Accesspoint – 66 sztuk. Wymagania minimalne: Interfejsy • 1 x 100/1000/2.5GBASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45) Auto MDI-X Zasilanie • Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af or 802.3at Cechy • Secure SSH • obsługa VLAN • obsługa wielu SSID • Secure Socket Layer (SSL) • WiFi Protected Access (WPA/WPA2/WPA3), 802.11i • MAC address filtering with access control • 802.1x RADIUS support with EAP TLS, TTLS,PEAP Pasmo częstotliwości • 5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax • 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax Antena • Internal 3.5 dBi dla 2.4GHz i /4.5dBi dla 5GHz Dołączone akcesoria • 1 x kabel sieciowy • zasilacz (o ile nie jest zintegrowany) • zestaw do montażu ściennego oraz do mocowania na suficie Gwarancja producenta min. 60 mies. Kontroler sieci WLAN Kontroler sieci – 1 sztuka. Wymagania minimalne: Infrastruktura AP • Zarzadzalne punkty dostępowe: 66 • Możliwość rozbudowy ilości AP w przyszłości przynajmniej do 128 • Możliwość zarządzania przełącznikami zasilającymi AccessPointy Funkcjonalność • Interfejs GUI • Wykrywanie urządzeń • Rejestracja urządzeń • Single Sign On (SSO) • Notyfikacje Email & Push • Scheduler aktualizacji Firmware • Wsparcie dla wielu fizycznych lokalizacji • Dwuskładnikowe uwierzytelnienie • Przegląd danych historycznych • Konfiguracja SSID • Wybór kanału i częstotliwości • Przypisywania VLAN do SSID • Bezpieczeństwo WiFi WPA/WPA2 - PSK & Enterprise • Ustawianie Captive Portal • Tworzenie i zarządzanie konfiguracją VLAN • Zarządzanie Port trunking (LACP/LAG) • Zarządzanie PoE Gwarancja producenta 60 mies. Przełącznik PoE dla AccessPoint i RFID lub rozwiązanie równoważne spełniające funkcjonalność. Przełącznik – 1 komplet. Zestaw przełączników rozproszonych – ilość w zależności od wytycznych uzgodnionych w ramach etapu projektowania rozbudowy sieci i podziału na węzły. Wymagania minimalne: Typ urządzenia • Przełącznik zarządzalny Obudowa • Obudowa Rack 19 cali, 1U Ilość portów • 24 x 10/100/1000 (PoE+) • 4 x Gigabit SFP Budżet PoE • 380 W Pojemność • ACL: 100 • Obsługa VLAN: 256 • Trasy IPv4 (statyczne): 32 Protokół zdalnego zarządzania • SNMP 1,2,3 • RMON • HTTPS Parametry • Przepustowość: 50 Gbps Funkcjonalność • obsługa DHCP • obsługa Syslog • dublowanie portów • store and forward • kontrola nad szturmem pakietów multicast • kontrola nad szturmem pakietów unicast • Quality of Service (QoS) • Link Aggregation Control Protocol (LACP) • Multicast VLAN Registration (MVR) • Test kabla • blokada MAC Gwarancja producenta min. 60 mies. | Tak |
| Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony w ramach zamówienia: sprzęt medyczny, tablety i komputery na okres min. 24 miesięcy. W pozostałym zakresie Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 60 miesięcy. | Tak |
| Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu wraz z nadzorem autorskim nad dostarczanym oprogramowaniem na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. | Tak |
| W ramach realizacji zadania Zamawiający wymaga przeszkolenia co najmniej 10 osób. | Tak |
| Zamawiający wymaga realizacji przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku. | Tak |
| Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy. | Tak |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

| Data ........................................... .................................................... |
| --- |
|  |  |  | (podpis osoby uprawnionej) |