# szpital powiatowy w zawierciu

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 •  tel. (032) 67-40-361 •

e-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie, 19.09.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego – 5 pakietów

DZP/PN/45/2017

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie 1  dot. pakietu nr 3 ssak elektryczny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny o poniższych parametrach odnoszących się do tabeli technicznej Zamawiającego:

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230V / 50-60 HZ. | Tak |
| 2. | Czas pracy – ciągła praca przy pełnym obciążeniu. | Tak |
| 3. | Wydajność minimum 30 l/minutę. | Tak |
| 4. | Maksymalna wartość podciśnienia- nie mniej niż 90 kPa. | Tak |
| 5. | Pompa membranowa bezobsługowa. | Tak |
| 6. | Czytelny wskaźnik podciśnienia. | Tak |
| 7. | Precyzyjna regulacja podciśnienia – regulator iglicowy. | Tak |
| 8. | Pojemność zbiornika na wydzieliny – minimum 2 litry. | Tak |
| 9. | 1 zbiornik na płyny z pokrywą, autoklawalny, z nietłukącego się tworzywa. | Tak |
| 10. | Naszynowy uchwyt na pojemniki - 2 sztuki. | Tak |
| 11. | Zbiornik na płyny z nietłukącego się tworzywa z możliwością stosowania jednorazowych wkładów - 2 sztuki. | Tak |
| 12. | Dren ssący długość 2 m -5 sztuk. | Tak |
| 13. | Uchwyt na dren - 1 sztuka. | Tak |
| 14. | W pakiecie komplet filtrów zewnętrznych kompatybilnych z układem ssącym. | Tak |
| 15. | Poziom hałasu – nie więcej niż 45dB. | Tak |
| 16. | Urządzenie mobilne- na ruchomej podstawie gwarantującej bezpieczny transport. | Tak |
| 17. | Powierzchnia obudowy gładka, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w blokach operacyjnych; guma na kołach nie brudząca podłoża, blokada na co najmniej 1 koło. | Tak |
| 18. | Dodatkowy zbiornik zabezpieczający przed przepełnieniem. | Tak |
| 19. | Dodatkowe łączniki do drenów proste i pod kątowe – po 5 sztuk. | Tak |
| 20. | Włącznik/ wyłącznik nożny w standardzie. | Tak |
| 21. | Pakiet startowy: komplet wkładów jednorazowych, drenów i łączników do drenów. | Tak |
| 22. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
| 23. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |
| 24. | Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia. | Tak |
| 25. | Okres gwarancji nie mniej niż 5 lat. | Tak |
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |

Powyższe pytanie dotyczy urządzenia Mevacs M38, które jest uznane jako sprzęt spełniający wymagania i oczekiwania wielu placówek szpitalnych w Polsce.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2 – Liczba porządkowa nr 13 - „Uchwyt na dren – 1 sztuka”

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na dren w postaci 1 sztuki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 - Liczba porządkowa nr 19 - „Dodatkowe łączniki do drenów proste i pod kątowe – po 5 sztuk.”

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga łączników pod kątowych typu „T” bądź „Y” czy też innego rodzaju łączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga łącznika prostego i pod kątem 90 stopni z pojedynczym przelotem. Zamawiający nie dopuszcza łączników typu „T” jak również „Y”.

Pytanie 4 - Liczba porządkowa nr 20 - Dodatkowe zaczepy do pokrywy pojemnika autoklawalnego

na płyny – 6 sztuk.”

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo samych pokryw do pojemnika autoklawalnego. Oferowane przez Wykonawcę pokrywy są zintegrowane z zaczepami.

Odpowiedź: Jeśli pokrywa jest zintegrowana z zaczepami, Zamawiający nie wymaga dodatkowych zaczepów.