DZP/PN/ 53/2020

Formularz asortymentowo cenowy 						Załącznik nr 2 do SIWZ

| L.p. | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kolumna 4 x 5 | Kolumna 7 x 6 | Kolumna 7 + 8 |
| 1 | Łóżko intensywnej terapii | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko szpitalne Typ A | Szt. | 88 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko szpitalne Typ B | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łóżko reanimacyjne | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Materac | Szt. | 96 |  |  |  |  |  |
| 6 | Materac przeciwodleżynowy | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szafka przyłóżkowa Typ A | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafka przyłóżkowa Typ B | Szt. | 78 |  |  |  |  |  |
| 9 | Statyw do kroplówek ze stali nierdzewnej | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wózek dla niepełnosprawnych do transportu chorych siedzących | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wózek reanimacyjny | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wózek do toalety pacjentów | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Fotel do pobierania krwi | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Leżanka zabiegowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wózek do transportu zwłok z pokrywą | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wanna porodowa (porody w wodzie) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Koło porodowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Torba Reanimacyjna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Elektryczny podnośnik jezdny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Fotel ginekologiczno - zabiegowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Pozycja 1 – Łóżko intensywnej terapii

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia łóżka do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający na przewodzie skręcanym, rozciągliwym. | Tak |  |
| 3 | Łóżko wyposażone w akumulator z wskaźnikami: naładowania i diagnozującym żywotność baterii. | Tak |  |
| 4 | Akumulator z funkcją zachowania energii umożliwiającej wykonanie wyłącznie funkcji CPR podczas rozładowania dla pozostałych regulacji w przypadku niepodpięcia do sieci. | Tak |  |
| 5 | Długość zewnętrzna łózka: max 225 cm. | Tak, podać |  |
| 6 | Szerokość zewnętrzna łóżka (z zamontowanymi barierkami): poniżej 100 cm. | Tak, podać |  |
| 7 | Wymiary leża: min. 90x200 cm. | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość wydłużenia leża mechanizmem samozatrzaskowym o min. 15 cm. | Tak, podać |  |
| 9 | Leże łózka oparte na kolumnach cylindrycznych. | Tak, podać |  |
| 10 | Leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi, gładkimi i łatwymi do dezynfekcji. Leże z otworami wentylacyjnymi. | Tak |  |
| 11 | Panele leża demontowalne bez użycia narzędzi, system odprowadzania płynów pod łóżko.. | Tak |  |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości: min. 40-75 cm. | Tak, podać |  |
| 13 | Elektryczna regulacja segmentu pleców: min. 0-60°. | Tak, podać |  |
| 14 | Elektryczna regulacja segmentu uda: min. 0-30°. | Tak, podać |  |
| 15 | Elektryczna regulacja autokonturu (jednoczesne podnoszenie/ opuszczanie segmentów pleców i uda). | Tak, podać |  |
| 16 | Elektryczna regulacja pozycji anty- i Trendelenburga: min. +/-15°. | Tak, podać |  |
| 17 | Elektryczne regulacje pozycji zaprogramowane w pojedynczych przyciskach: antyszokowa, krzesła kardiologicznego, egzaminacyjna, CPR, anty- i Trendelenburga. Funkcje dostępne wyłącznie z panelu sterowniczego dla personelu. | Tak |  |
| 18 | Funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30° przy regulacji w dowolnym kierunku - zatrzymanie przy regulacji segmentu pleców z każdego sterownika. |  |  |
| 19 | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od ułożenia barierek bocznych. | Tak |  |
| 20 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstania odleżyn – w segmencie pleców: min. 10 cm, w segmencie uda: min. 5 cm. | Tak, podać |  |
| 21 | Funkcja podwójnej autoregresji, czyli system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów. | Tak |  |
| 22 | Panel sterowniczy dla personelu z wszystkimi regulacjami i funkcjami pozycji zaprogramowanych. | Tak |  |
| 23 | Panel sterowniczy przewodowy, z możliwością powieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta oraz z możliwością schowania na półce na pościel pod leżem. | Tak |  |
| 24 | Panel sterowniczy podzielony na min. 3 strefy kolorystyczne ułatwiające szybką i intuicyjną obsługę. | Tak, podać |  |
| 25 | Piloty dla pacjenta wbudowane w barierki boczne – min. 4 sterowniki: po obu stronach łóżka, od wewnętrznej i zewnętrznej strony barierek. |  |  |
| 26 | Pilot dla pacjenta z podstawowymi regulacjami (regulacje: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, funkcja autokontur), bez regulacji pozycji zaprogramowanych. | Tak |  |
| 27 | Pilot dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami ułatwiający sterowanie łóżkiem w nocy. | Tak |  |
| 28 | Przycisk bezpieczeństwa powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych (poza funkcjami ratunkowymi) w przypadku wystąpienia zagrożenia. Przycisk odcinający funkcje także w przypadku braku podłączenia do sieci (tj. pracy na akumulatorze). | Tak |  |
| 29 | Stan uśpienia łóżka (tj. odłączenia wszelkich regulacji poza funkcjami ratunkowymi) po 3-5 minutach nieużywania regulacji. | Tak, podać |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed nieświadomym użyciem funkcji – konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego. | Tak |  |
| 31 | Przycisk aktywujący wszystkie funkcje elektryczne dostępny na każdym sterowniku łózka | Tak |  |
| 32 | Możliwość selektywnej blokady funkcji przyciskami na panelu sterowniczym. Kontrolki informujące o zablokowanych funkcjach. Sygnał dźwiękowy przy próbie użycia zablokowanej funkcji. | Tak |  |
| 33 | Szczyty łóżka tworzywowe, z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania. | Tak |  |
| 34 | Szczyt blokowane pojedynczym przyciskiem zlokalizowanym centralnie w dolnej części szczytu. |  |  |
| 35 | Barierki boczne tworzywowe, dzielone, poruszające się z segmentami leża: zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej oraz siedzącej. Wyprofilowane uchwyty służące do podparcia podczas mobilizacji pacjenta. | Tak |  |
| 36 | Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Składane bez potrzeby znaczącej przestrzeni wokół łóżka (max 7 cm), opuszczane poniżej poziomu materaca, nie powodujące poszerzenia łóżka niezależnie od ich ułożenia. | Tak |  |
| 37 | Mechanizm zwalniania barierki jedną ręką, zlokalizowany na ergonomicznej wysokości, wspomagany sprężyną gazową. Zabezpieczenie przed nieświadomym otworzeniem poprzez konieczność otwarcia w min. dwóch ruchach (tj. odwiedzenie/dociśnięcie/podniesienie barierki w celu zwolnienia mechanizmu blokującego). | Tak |  |
| 38 | Barierki z wbudowanymi cieczowymi wskaźnikami kąta nachylenia leża oraz segmentu pleców (zaznaczenie min. kątów 30° i 60°). Podświetlany wskaźnik z kolorową cieczą informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: trybie czuwania, trybie gotowości do użycia, najniższej pozycji leża. | Tak |  |
| 39 | Koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą jazdy i obrotu. Dźwignie blokady dostępne przy kołach min. od strony nóg pacjenta. Graficzne oznaczenia użytkowanej funkcji blokady. | Tak, podać |  |
| 40 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg – pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta. | Tak, podać |  |
| 41 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia: wyłączenie regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 42 | Uchwyty na worki urologiczne zintegrowane z barierkami bocznymi. | Tak |  |
| 43 | Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel lub torbę pacjenta. | Tak |  |
| 44 | Tuleje z tworzywowym wkładem do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku. | Tak |  |
| 45 | Waga łóżka: poniżej 160 kg. | Tak |  |
| 46 | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich min. 500 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak, podać |  |
| 47 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 48 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 2 – Łóżko szpitalne Typ A

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Długość zewnętrzna łóżka: max 2200 mm. | Tak, podać |  |
| 3 | Szerokość zewnętrzna łóżka: max 1000 mm (mierzone po krążkach odbojowych) | Tak, podać |  |
| 4 | Długość leża: min. 2000 mm. | Tak, podać |  |
| 5 | Szerokość leża: min. 860 mm. | Tak, podać |  |
| 6 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg. | Tak, podać |  |
| 7 | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL9002. Nogi łóżka wzmocnione poprzeczką. | Tak |  |
| 8 | Leże łóżka 4-segmentowe (w tym 3 segmenty ruchome) wypełnione metalowymi lamelami o szerokości min. 100 mm, wmontowanymi na stałe; segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, bez ramy zewnętrznej; autoregresja: segmentu pleców min. 100 mm, segmentu uda min. 50 mm; funkcja zaawansowanej autoregresji: teleskopowe odsuwanie się segmentu pleców oraz uda do tyłu i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów lub wypełnione metalową siatką, pręt o grubości min. 5 mm, pokrytą lakierem proszkowym, wmontowaną na stałe; z możliwością przedłużenia po min. 100 mm zarówno od strony nóg jak i głowy. | Tak, podać |  |
| 9 | Konstrukcja łóżka zabezpieczona krążkami odbojowymi w każdym rogu. Krążki o średnicy 100 mm z elastycznego tworzywa. | Tak |  |
| 10 | Cztery koła metalowe o średnicy min. 125 mm. | Tak, podać |  |
| 11 | Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. | Tak |  |
| 12 | Koła montowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. | Tak |  |
| 13 | Wysokość leża stała na poziomie 540 mm (+/-20 mm) – liczone od podłogi do powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak, podać |  |
| 14 | Segment oparcia pleców regulowany w zakresie min. 0-75°. | Tak, podać |  |
| 15 | Segment uda regulowany w zakresie min. 0-30° | Tak, podać |  |
| 16 | Segmenty pleców i uda leża regulowane niezależnie, dwoma osobnymi mechanizmami. Regulacje segmentów wykonywane poprzez: oddzielne mechanizmy do każdej regulacji umieszczone w ramie łóżka od strony szczytu nóg, z graficznymi oznaczeniami regulacji na ramie łóżka; mechanizmy z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji. lub oddzielne do każdej regulacji dźwignie umieszczone pod segmentem stałym leża łóżka; regulacje wspomagane sprężynami gazowymi; dźwignie zwalniające blokadę zlokalizowane po obu stronach łóżka (łącznie 4 dźwignie regulacyjne) | Tak, podać |  |
| 17 | Tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia - w tulejach tworzywowy wkład. | Tak |  |
| 18 | Konstrukcja szczytu łóżka wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła – bez miejsc sklejania. | Tak |  |
| 19 | Szczyty montowane do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach; osadzone w tulejach zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. | Tak |  |
| 20 | Szczyty od strony nóg i głowy odejmowane bez użycia narzędzi: (w łóżku z mechanizmami sterowania w ramie) z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem; blokady szczytu z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane (w łóżku z mechanizmami sterowania pod leżem) pewnie osadzone w dedykowanych tulejach montażowych | Tak, podać |  |
| 21 | Wyposażenie: - barierki boczne – 88 kpl (opisane poniżej) | Tak |  |
| 22 | Barierki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
| 23 | Barierki z mechanizmem odblokowywania w dolnej części barierki, w miejscu niedostępnym dla pacjenta. | Tak |  |
| 24 | Barierki z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem poprzez odblokowywane w min. dwóch ruchach (tj. konieczność dociśnięcia do leża / podniesienia barierki przed zwolnieniem blokady) lub odblokowywane za pomocą dwóch przycisków. | Tak, podać |  |
| 25 | Barierki zabezpieczające pacjenta na ok ¾ długości leża: Barierki dzielone (dwuczęściowe), tworzywowe – wykonane jako jednorodny odlew (bez wolnych przestrzeni wewnątrz i/lub dodatkowych rur wzmacniających). Barierki z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. Barierki segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem i wyposażone w wbudowane wskaźniki kąta nachylenia pleców. lub Barierki jednoczęściowe, metalowe, lakierowane, składające się z trzech poprzeczek. Barierki z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem/ zmiażdżeniem palców podczas ich opuszczania. | Tak, podać |  |
| 26 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 27 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 3 – Łóżko szpitalne Typ B

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia łóżka do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający na przewodzie skręcanym, rozciągliwym. | Tak |  |
| 3 | Łóżko wyposażone w akumulator z wskaźnikami: naładowania i diagnozującym żywotność baterii. | Tak |  |
| 4 | Akumulator z funkcją zachowania energii umożliwiającej wykonanie wyłącznie funkcji CPR podczas rozładowania dla pozostałych regulacji w przypadku niepodpięcia do sieci. | Tak |  |
| 5 | Długość zewnętrzna łózka: max 225 cm. | Tak, podać |  |
| 6 | Szerokość zewnętrzna łóżka (z zamontowanymi barierkami): poniżej 100 cm. | Tak, podać |  |
| 7 | Wymiary leża: min. 90x200 cm. | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość wydłużenia leża mechanizmem samozatrzaskowym o min. 15 cm. | Tak, podać |  |
| 9 | Leże łózka oparte na kolumnach cylindrycznych. | Tak, podać |  |
| 10 | Leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi, gładkimi i łatwymi do dezynfekcji. Leże z otworami wentylacyjnymi. | Tak |  |
| 11 | Panele leża demontowalne bez użycia narzędzi, system odprowadzania płynów pod łóżko.. | Tak |  |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości: min. 40-75 cm. | Tak, podać |  |
| 13 | Elektryczna regulacja segmentu pleców: min. 0-60°. | Tak, podać |  |
| 14 | Elektryczna regulacja segmentu uda: min. 0-30°. | Tak, podać |  |
| 15 | Elektryczna regulacja autokonturu (jednoczesne podnoszenie/ opuszczanie segmentów pleców i uda). | Tak, podać |  |
| 16 | Elektryczna regulacja pozycji anty- i Trendelenburga: min. +/-15°. | Tak, podać |  |
| 17 | Elektryczne regulacje pozycji zaprogramowane w pojedynczych przyciskach: antyszokowa, krzesła kardiologicznego, egzaminacyjna, CPR, anty- i Trendelenburga. Funkcje dostępne wyłącznie z panelu sterowniczego dla personelu. | Tak |  |
| 18 | Funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30° przy regulacji w dowolnym kierunku - zatrzymanie przy regulacji segmentu pleców z każdego sterownika. |  |  |
| 19 | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od ułożenia barierek bocznych. | Tak |  |
| 20 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstania odleżyn – w segmencie pleców: min. 10 cm, w segmencie uda: min. 5 cm. | Tak, podać |  |
| 21 | Funkcja podwójnej autoregresji, czyli system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów. | Tak |  |
| 22 | Panel sterowniczy dla personelu z wszystkimi regulacjami i funkcjami pozycji zaprogramowanych. | Tak |  |
| 23 | Panel sterowniczy przewodowy, z możliwością powieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta oraz z możliwością schowania na półce na pościel pod leżem. | Tak |  |
| 24 | Panel sterowniczy podzielony na min. 3 strefy kolorystyczne ułatwiające szybką i intuicyjną obsługę. | Tak, podać |  |
| 25 | Piloty dla pacjenta wbudowane w barierki boczne – min. 4 sterowniki: po obu stronach łóżka, od wewnętrznej i zewnętrznej strony barierek. |  |  |
| 26 | Pilot dla pacjenta z podstawowymi regulacjami (regulacje: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, funkcja autokontur), bez regulacji pozycji zaprogramowanych. | Tak |  |
| 27 | Pilot dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami ułatwiający sterowanie łóżkiem w nocy. | Tak |  |
| 28 | Przycisk bezpieczeństwa powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych (poza funkcjami ratunkowymi) w przypadku wystąpienia zagrożenia. Przycisk odcinający funkcje także w przypadku braku podłączenia do sieci (tj. pracy na akumulatorze). | Tak |  |
| 29 | Stan uśpienia łóżka (tj. odłączenia wszelkich regulacji poza funkcjami ratunkowymi) po 3-5 minutach nieużywania regulacji. | Tak, podać |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed nieświadomym użyciem funkcji – konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego. | Tak |  |
| 31 | Przycisk aktywujący wszystkie funkcje elektryczne dostępny na każdym sterowniku łózka | Tak |  |
| 32 | Możliwość selektywnej blokady funkcji przyciskami na panelu sterowniczym. Kontrolki informujące o zablokowanych funkcjach. Sygnał dźwiękowy przy próbie użycia zablokowanej funkcji. | Tak |  |
| 33 | Szczyty łóżka tworzywowe, z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania. | Tak |  |
| 34 | Szczyt blokowane pojedynczym przyciskiem zlokalizowanym centralnie w dolnej części szczytu. |  |  |
| 35 | Barierki boczne tworzywowe, dzielone, poruszające się z segmentami leża: zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej oraz siedzącej. Wyprofilowane uchwyty służące do podparcia podczas mobilizacji pacjenta. | Tak |  |
| 36 | Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Składane bez potrzeby znaczącej przestrzeni wokół łóżka (max 7 cm), opuszczane poniżej poziomu materaca, nie powodujące poszerzenia łóżka niezależnie od ich ułożenia. | Tak |  |
| 37 | Mechanizm zwalniania barierki jedną ręką, zlokalizowany na ergonomicznej wysokości, wspomagany sprężyną gazową. Zabezpieczenie przed nieświadomym otworzeniem poprzez konieczność otwarcia w min. dwóch ruchach (tj. odwiedzenie/dociśnięcie/podniesienie barierki w celu zwolnienia mechanizmu blokującego). | Tak |  |
| 38 | Barierki z wbudowanymi cieczowymi wskaźnikami kąta nachylenia leża oraz segmentu pleców (zaznaczenie min. kątów 30° i 60°). Podświetlany wskaźnik z kolorową cieczą informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: trybie czuwania, trybie gotowości do użycia, najniższej pozycji leża. | Tak |  |
| 39 | Koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą jazdy i obrotu. Dźwignie blokady dostępne przy kołach min. od strony nóg pacjenta. Graficzne oznaczenia użytkowanej funkcji blokady. | Tak, podać |  |
| 40 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg – pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta. | Tak, podać |  |
| 41 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia: wyłączenie regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 42 | Uchwyty na worki urologiczne zintegrowane z barierkami bocznymi. | Tak |  |
| 43 | Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel lub torbę pacjenta. | Tak |  |
| 44 | Tuleje z tworzywowym wkładem do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku. | Tak |  |
| 45 | Waga łóżka: poniżej 160 kg. | Tak |  |
| 46 | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich min. 500 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak, podać |  |
| 47 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 48 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 4 - Łóżko reanimacyjne

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Długość zewnętrzna łóżka – 2150 mm (+/-50 mm) z możliwością przedłużania i skracania leża o min. 100 mm. | Tak, podać |  |
| 3 | Funkcja przedłużania i skracania leża realizowana za pomocą mechanizmu zatrzaskowego. | Tak |  |
| 4 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50 mm). | Tak, podać |  |
| 5 | Leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Wymiary podstawy łóżka (+/-2cm): długość 160 cm, szerokość 80 cm - dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu. | Tak, podać |  |
| 6 | Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. | Tak |  |
| 7 | Leże wyposażone w 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia. | Tak |  |
| 8 | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem (np. podczas transportu), graficzna informacja o zablokowaniu/odblokowaniu szczytu. | Tak |  |
| 9 | Barierki metalowe lakierowane o wysokości min 450 mm. Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. Barierki z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem/ zmiażdżeniem palców podczas ich opuszczania. | Tak, podać |  |
| 10 | Barierki składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca, Barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie/odwiedzenie barierki i zwolnienie blokady przed opuszczeniem barierki. | Tak |  |
| 11 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | Tak |  |
| 12 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 125 mm. | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. | Tak |  |
| 14 | Regulacje elektryczne łóżka: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, pozycja anty- i Trendelenburga. | Tak |  |
| 15 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy pilota przewodowego, przewód skrętny, rozciągliwy. | Tak |  |
| 16 | Pilot z możliwością zablokowania wszystkich funkcji oraz tylko funkcji personelu. | Tak |  |
| 17 | Funkcja CPR segmentu pleców. | Tak |  |
| 18 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20 mm). | Tak, podać |  |
| 19 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70o (+/-5o). | Tak, podać |  |
| 20 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34o (+/-5o). | Tak, podać |  |
| 21 | Funkcja autokontur – jednoczesna regulacja segmentu pleców i segmentu uda. | Tak |  |
| 22 | Funkcja autoregresji o parametrze w segmencie pleców min. 100 mm i w segmencie uda min. 60 mm, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. | Tak, podać |  |
| 23 | Regulacja elektryczna pozycji anty- i Trendelenburga 16o (+/-2o). | Tak, podać |  |
| 24 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu. | Tak, podać |  |
| 25 | Krążki odbojowe w każdym narożniku. | Tak |  |
| 26 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 27 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 5 – Materac

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Materac fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wymiary materaca 2000 mm x 880 mm (+/- 20 mm). | Tak, podać |  |
| 3 | Wysokość materaca min. 100 mm. | Tak, podać |  |
| 4 | Materac z pianki poliuretanowej o gęstość min. 28 kg/m3. | Tak, podać |  |
| 5 | Pokrowiec materaca wykonany z rozciągliwego materiału, paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy; wyposażony w odpinany zamek min. 180°, zabezpieczony przed wnikaniem płynów. | Tak, podać |  |
| 6 | Powierzchnia materaca z poprzecznymi nacięciami (zwiększającymi cyrkulację powietrza pomiędzy skórą pacjenta a materacem oraz polepszającymi redystrybucję ciężaru ciała pacjenta). | Tak |  |
| 7 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 8 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja  6  - Materac przeciwodleżynowy

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Materac fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | Tak |  |
| 3 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | Tak |  |
| 4 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | Tak |  |
| 5 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 120 mm (+/- 10 mm). Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. | Tak, podać |  |
| 6 | Wymiary materaca 900x2000 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 7 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) min. 200 kg | Tak, podać |  |
| 8 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) | Tak |  |
| 9 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | Tak |  |
| 10 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | Tak |  |
| 11 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | Tak |  |
| 12 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą | Tak |  |
| 13 | Pompa : niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia; wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp.; sterowanie za pomocą przycisków membranowych; min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy; możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co max 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy; funkcja tłumienia drgań; alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu; alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego; uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka; funkcja blokowania sterowania; automatycznie uruchamiana blokada sterowania po 4-6 minutach; sygnalizacja awaryjnego działania pompy; zasilanie 220-230V | Tak, podać |  |
| 14 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 15 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 7 – Szafka przyłóżkowa typ A

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szafka z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 4 | Szerokość całkowita: 450 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 5 | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 6 | Wysokość całkowita: 830 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 7 | Blat szafki wykonany z tworzywa. | Tak |  |
| 8 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania niewystające poza obrys szafki. | Tak |  |
| 9 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki. | Tak |  |
| 10 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat. | Tak |  |
| 11 | Cztery koła o średnicy min. 50 mm, w tym min. 2 z blokadą. | Tak, podać |  |
| 12 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 13 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja 8 - Szafka przyłóżkowa Typ B

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szafka z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 4 | Szerokość całkowita: 450 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 5 | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 6 | Wysokość całkowita: 830 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 7 | Blat szafki wykonany z tworzywa. | Tak |  |
| 8 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania niewystające poza obrys szafki. | Tak |  |
| 9 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki. | Tak |  |
| 10 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat. | Tak |  |
| 11 | Cztery koła o średnicy min. 50 mm, w tym min. 2 z blokadą. | Tak, podać |  |
| 12 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 13 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja 9 - Statyw do kroplówek ze stali nierdzewnej

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Statyw fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Stojak do kroplówek wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 3 | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek | Tak |  |
| 4 | W górnej części konstrukcji znajdują się 4 haki wieszaków | Tak |  |
| 5 | Stojak ma budowę teleskopową, umożliwiającą regulację wysokości | Tak |  |
| 6 | Wysokość regulowana: 1250 mm - 2200 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 7 | Średnica podstawy: 450 mm (+/-30 mm) | Tak, podać |  |
| 8 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 9 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja 10 - Wózek dla niepełnosprawnych do transportu chorych siedzących

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 3 | 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika | Tak |  |
| 4 | Podłokietniki odchylane, długie lub krótkie | Tak |  |
| 5 | Hamulce oparte na systemie sprężynowym lub dociskowym | Tak |  |
| 6 | Szerokość siedziska: 450 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
| 7 | Koła na szybkozłączach | Tak |  |
| 8 | Koła tylne, pompowane: 240' (+/- 20) | Tak, podać |  |
| 9 | Rama krzyżakowa ze stali precyzyjnej | Tak |  |
| 10 | Podnóżki odchylane i wyjmowane | Tak |  |
| 11 | Czarna, zmywalna, nylonowa tapicerka | Tak |  |
| 12 | Waga: max. 18 kg, | Tak, podać |  |
| 13 | Udźwig: min. 120 kg | Tak, podać |  |
| 14 | Szerokość wózka: 620 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
| 15 | Głębokość siedziska: od 420 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
| 16 | Wysokość oparcia: od 450 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 17 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 18 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja 11 – Wózek reanimacyjny

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość: 900 mm (+/-50 mm) - głębokość: 720 mm (+/-50 mm) - szerokość: 830 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 5 | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100 mm (+/- 10 mm) - dwie szuflady o wysokości 150 mm (+/- 15 mm) | Tak, podać |  |
| 6 | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | Tak |  |
| 7 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka | Tak, podać |  |
| 8 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w konstrukcji wózka, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Powyższe wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | Tak |  |
| 9 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 10 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja 12 – Wózek do toalety pacjentów

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Możliwość najechania na muszlę WC | Tak |  |
| 3 | Siedzisko z otworem higienicznym | Tak |  |
| 4 | Podnoszone podłokietniki | Tak |  |
| 5 | Zdejmowane oparcie | Tak |  |
| 6 | Szerokość min. 65 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 8 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja 13 – Fotel do pobierania krwi

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Fotel fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fotel do pobierania krwi z dwoma podłokietnikami. | Tak |  |
| 3 | Rama metalowa malowana proszkowo. | Tak |  |
| 4 | Dwa podłokietniki z regulacją wysokości | Tak |  |
| 5 | Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane z wytrzymałego materiału, zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
| 6 | Całkowita szerokość 820 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 7 | Całkowita długość 750 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 8 | Szerokość podstawy 690 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 9 | Długość podstawy 710 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 10 | Całkowita wysokość 825 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 11 | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | Tak, podać |  |
| 12 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 13 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja 14 – Leżanka zabiegowa

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Leżanka fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały | Tak |  |
| 3 | Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia. | Tak |  |
| 4 | Uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku, | Tak |  |
| 5 | WYMIARY: - długość: 1850 mm (+/-30 mm) - szerokość: 550 mm (+/-30 mm) - wysokość: 500 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 6 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 7 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji | Tak |  |

Pozycja 15 – Wózek do transportu zwłok z pokrywą

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wózek do przewożenia zwłok o stałej wysokości. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali. | Tak |  |
| 4 | Podstawa jezdna wyposażona w cztery kółka o średnicy min. 200 mm. | Tak, podać |  |
| 5 | Koła pompowane o średnicy 40 cm (+/- 5cm) stałymi (tył) i 30 cm (+/- 5 cm) obrotowymi z hamulcem z przodu. | Tak |  |
| 6 | Wymiary: Wysokość 650 mm (+/-50 mm) Szerokość 570 mm (+/-50 mm) Długość 1970 mm (+/-100 mm) | Tak, podać |  |
| 7 | Taca wykonana w ze stali, z uchwytami. | Tak |  |
| 8 | Wymiary tacy: Wysokość 60 mm (+/-50 mm) Szerokość 670 mm (+/- 50 mm) Długość 2020 mm (+/- 100 mm) | Tak, podać |  |
| 9 | Pokrywa tacy wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w cztery uchwyty. | Tak |  |
| 10 | Wymiary pokrywy: Wysokość 330 mm (+/-70 mm) Szerokość 650 mm (+/-70 mm) Długość 2020 mm (+/-100 mm) | Tak, podać |  |
| 11 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja  16 – Wanna porodowa (porody w wodzie)

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Wanna fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Urządzenie wolnostojące. | Tak |  |
| 3 | Dostęp do wanny z min. trzech stron. | Tak |  |
| 4 | Zasilanie elektryczne 230V/50H; max. 1100 W - 16 A | Tak |  |
| 5 | Skorupa wanny w kolorze do wyboru. | Tak, podać |  |
| 6 | Armatura do otwierania i zamykania zaworu napełniania. | Tak |  |
| 7 | Korek do zamknięcia odpływu. | Tak |  |
| 8 | Para uchwytów bocznych | Tak |  |
| 9 | Długość zewnętrzna: 1800 mm (+/-100 mm) | Tak, podać |  |
| 10 | Szerokość zewnętrzna: min. 1150 mm. | Tak, podać |  |
| 11 | Wysokość zewnętrzna (na nóżkach): max 900 mm. | Tak, podać |  |
| 12 | Ciężar wanny z pełnym wyposażeniem: max 200 kg. | Tak, podać |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie statyczne: min. 600 kg. | Tak, podać |  |
| 14 | Pojemność maksymalna: 500 litrów (+/- 50 l). | Tak, podać |  |
| 15 | Średnia ilość używanej wody: 300 litrów (+/- 50 l). | Tak, podać |  |
| 16 | Schodki wejściowe. | Tak |  |
| 17 | Dodatkowe siedzisko wewnątrz wanny. | Tak |  |
| 18 | Napełnianie automatyczne. | Tak |  |
| 19 | System utrzymania temperatury wody, cyfrowe wyświetlanie temperatury. | Tak |  |
| 20 | Pochwyt górny dla położnicy. | Tak |  |
| 21 | System masażu wodnego. | Tak |  |
| 22 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 23 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 17 – Koło porodowe

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Urządzenie zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. Koło porodowe umożliwiające ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: min. klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczącej, kucznej i będąc wspomaganym przez partnera oraz ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Leże oparte na jednej kolumnie prostopadłościennej osadzonej asymetrycznie względem podstawy. Konstrukcja umożliwiająca całkowite, dokładne wyczyszczenie koła porodowego w przeciągu kilku minut. | Tak |  |
| 4 | Długość wraz z materacem 2050 mm (+/- 50 mm). | Tak, podać |  |
| 5 | Szerokość: 1060 mm (+/- 50 mm). | Tak, podać |  |
| 6 | Elektryczne regulacje ze sterownika ręcznego (pilota): wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców, kąta nachylenia segmentem siedziska. | Tak |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 600 - 900 mm (+/- 20 mm) liczonym od powierzchni materaca. | Tak, podać |  |
| 8 | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 17° do 70° (+/- 5°). | Tak, podać |  |
| 9 | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 25° (+/- 5°). | Tak, podać |  |
| 10 | Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego i kąta nachylenia oraz możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0–25°. | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość ustawienia w pozycji Trendelenburga -15° (+/- 3°). | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców. | Tak |  |
| 13 | Urządzenie przejezdne, podstawa jezdna zapewniająca stabilność i mobilność łóżka, centralna blokada kół, funkcja jazdy "na wprost". | Tak |  |
| 14 | Bezszwowe materace wykonane z antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Maksymalna grubość materacy 75 mm. Materace lekkie, umożliwiające dezynfekcję łóżka. | Tak, podać |  |
| 15 | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym. | Tak |  |
| 16 | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. Materace stabilizowane na leżu za pomocą tworzywowych pinów/bolców wsuwanych w otwory w leżu. | Tak |  |
| 17 | Możliwość wyboru koloru materaców.. | Tak, podać |  |
| 18 | Dopuszczalna waga pacjentki min. 200 kg. | Tak, podać |  |
| 19 | Całkowite robocze obciążenie min. 230 kg. | Tak, podać |  |
| 20 | Barierki boczne z obiciem tapicerowanym. Możliwość demontażu barierek bez użycia narzędzi. | Tak |  |
| 21 | Wyposażenie: podgłówek - regulowany; uchwyt za oparciem plecowym - tapicerowany; goeple regulowane - zaciskane na zasadach zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawioną pozycję, mogące służyć zarówno jako podkolanniki oraz podpory stóp; uchwyty (rogi) zintegrowane z goeplami; drążek do pozycji kucznej miska - demontowalna. | Tak |  |
| 22 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 23 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 18 – Torba reanimacyjna

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Torba fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wymiary torby: wys/szer/gł.– 330/470/310mm (+/- 10 %). | Tak |  |
|  | Torba zawierająca następujący asortyment: |  |  |
| 1 | Butla tlenowa 2l | Tak |  |
| 2 | Reduktor z szybkozłączem typu AGA O2 ze skokową regulacją przepływu od 0-25 l/min ze złączką tlenową - wersja DIN ¾ | Tak |  |
| 3 | Worek samorozprężalny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml, przewodem tlenowym niezałamującym długości 10 m | Tak |  |
| 4 | Maski twarzowe do prowadzenia oddechu zastępczego dla dorosłych i dla dzieci | Tak |  |
| 5 | Filtry antybakteryjne -5szt | Tak |  |
| 6 | Ssak ręczny z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 7 | Laryngoskop McIntosch z łyżkami Nr 1, 2, 3 | Tak |  |
| 8 | Kleszcze Magilla | Tak |  |
| 9 | Rurki intubacyjne (6,7,8,9 ) | Tak |  |
| 10 | Latarka diagnostyczna | Tak |  |
| 11 | Kompres gazowy 5 x 5 cm | Tak |  |
| 12 | Strzykawki ( 2,5,10,20 ml) po 2szt | Tak |  |
| 13 | Igły jednorazowe (0,9, 0.8) po 5 szt | Tak |  |
| 14 | Venflony ( 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, ) po 2szt | Tak |  |
| 15 | Przyrząd do przetaczania płynów | Tak |  |
| 16 | Sól fizjologiczna 2x250 ml | Tak |  |
| 17 | Plastry poiniekcyjne | Tak |  |
| 18 | Płyn do dezynfekcji 250 ml | Tak |  |
| 19 | Rękawiczki ambulatoryjne | Tak |  |
| 20 | Nożyczki ratownicze | Tak |  |
| 21 | Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb | Tak |  |
| 22 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 23 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 19 – Elektryczny podnośnik jezdny

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Podnośnik fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Podnośnik wykonany ze stali malowanej proszkowo. | Tak |  |
| 3 | Dwupunktowy aluminiowy wieszak o szerokości 450 mm | Tak |  |
| 4 | Podstawa rozsuwana mechanicznie w literę „V” za pomocą pedału nożnego. | Tak |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości z pilota przewodowego. | Tak |  |
| 6 | Pilot wyposażony w czytelne piktogramy na przyciskach funkcyjnych oraz uchwyt do odwieszenia na podnośniku. | Tak |  |
| 7 | Spiralny, rozciągliwy przewód pilota zwiększający komfort pracy. | Tak |  |
| 8 | Dwa niezależne systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku. | Tak |  |
| 9 | Funkcja awaryjnego zatrzymania. | Tak |  |
| 10 | Sygnał dźwiękowy informujący o konieczności naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD na panelu sterowania (informacja o stanie baterii, liczba cykli – siłownik podnoszący, całkowita praca, liczba przeciążeń, liczba dni od ostatniego przeglądu/liczba dni pomiędzy przeglądami) | Tak |  |
| 12 | 4 podwójne koła z odbojnikami o średnicy 100 mm w tym dwa z możliwością blokady. | Tak, podać |  |
| 13 | Długość podstawy: 1150 mm (+/-10 mm) | Tak, podać |  |
| 14 | Maksymalny udźwig min. 165 kg | Tak, podać |  |
| 15 | Waga podnośnika 34 kg (+/- 0,5 kg) | Tak, podać |  |
| 16 | Promień skrętu 1230 mm (+/- 10mm) | Tak, podać |  |
| 17 | Elektryczna regulacja wysokości podnoszenia przy pomocy pilota przewodowego w zakresie min. 580 – 1680 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
| 18 | Regulowana szerokości podstawy jezdnej zewnątrz w zakresie min. 680 – 1080 mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
| 19 | Regulowana szerokości podstawy jezdnej wewnątrz w zakresie min. 560 – 940 mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
| 20 | Instrukcja użytkowania na podnośniku | Tak |  |
| 21 | Możliwość złożenia podnośnika bez użycia narzędzi dla łatwego transportu i przechowywania. | Tak |  |
| 22 | Podwieszka do transportu pacjenta w pozycji siedzącej | Tak |  |
| 23 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 24 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Pozycja 20 – Fotel ginekologiczno - zabiegowy

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1 | Fotel fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fotel zabiegowo-ginekologiczny, elektryczny | Tak |  |
| 3 | Blat fotela 3 segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome | Tak |  |
| 4 | Długość stołu 2050mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 5 | Szerokość stołu 700mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 6 | Długość segmentu podgłówka 660 mm (+/-20mm) | Tak, podać |  |
| 7 | Regulacja segmentu głowy w zakresie -26° do +50° (+/-5°) | Tak, podać |  |
| 8 | Regulacja segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
| 9 | Długość segmentu pleców 950mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
| 10 | Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 – 65o | Tak, podać |  |
| 11 | Regulacja segmentu siedziska za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 – 15o | Tak, podać |  |
| 12 | Regulacja segmentu siedziska za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 –30° | Tak, podać |  |
| 13 | Segment siedziska z wycięciem klinowym, pod segmentem siedziska stalowa miska urologiczna | Tak |  |
| 14 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 520mm - 960mm (+/-20 %) | Tak, podać |  |
| 15 | Regulacja wysokości za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do podstawy stołu | Tak |  |
| 16 | Koła o średnicy 75 mm (+/- 10%) wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu | Tak, podać |  |
| 17 | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji. | Tak |  |
| 18 | Tworzywowa osłona podstawy | Tak |  |
| 19 | Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia | Tak |  |
| 20 | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 180kg | Tak, podać |  |
| 21 | Wyposażenie: Szyny montażowe w segmencie siedziska po obu stronach, Misa na płyny pod wycięciem urologicznym Podpórki pod nogi z wbudowaną wyściółką piankową pokrytą materiałem odpornym na środki dezynfekcyjne, podpórki z regulacją wysokości, kąta odchylenia w stosunku do dłuższej krawędzi stołu oraz z regulacją kata nachylenia w płaszczyźnie poziomej, podpórki montowane do szyn bocznych– 2szt, Stalowa miska Uchwyt na misę urologiczną, montowany pod siedziskiem, z regulacją średnicy, Osłona PCV segmentu siedziska Dodatkowy sterownik nożny, służący do regulacji wysokości, osobny na przewodzie | Tak, podać |  |
| 22 | Przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186). | Tak |  |
| 23 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i przegląd min. 1 raz w roku w cenie | Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam/y, że oferowane sprzęt/meble są kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i są fabrycznie nowe.

Miejscowość/Data/Podpis ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.”Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia