Z uwagi na zgłaszany problem z otwarciem pliku pn.: załącznik nr 2 - formularz asortymentowo - cenowy z dnia 2017-07-20 r., zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego  przedmiotowe ogłoszenie  ponownie w innym pliku.

Aplikatory do generatora mikrofalowego do termoablacji

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplikatory do generatora mikrofalowego do termoablacji Igły o długości do wyboru: 14 cm, 19 cm, 29 cm w trakcie realizacji umowy (po jednej igle z rozmiaru w depozycie) | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent.............................................................

Kraj pochodzenia.................................................

Rok produkcji......................................................

Zestawienie parametrów techniczno- użytkowych

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka igły emitująca energię zakończona trójgrańcem | TAK |  |
| 2 | Pojedynczy znacznik długości co 1 cm, podwójny znacznik co 5 cm | TAK |  |
| 3 | Przewód chłodzący łączący rękojeść z generatorem mikrofalowym | TAK |  |
| 4 | Strefa ablacji 5,5 cm | TAK |  |
| 5 | Czas ablacji do 6 min przy guzach do 5,5 cm | TAK |  |
| 6 | Igły o długości: 14 cm, 19 cm, 29 cm w depozycie | TAK |  |
| 7 | Depozyt po 1 igle z każdego rozmiaru na czas trwania umowy | TAK |  |

Generator mikrofalowy do termoablacji (dzierżawa)

| Nazwa przedmiotu | Cena jednostkowa netto za zabieg | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto za okres 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generator mikrofalowy do termoablacji |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent.............................................................

Kraj pochodzenia.................................................

Rok produkcji......................................................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj energii: mikrofala | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość: 2,45GHz | TAK |  |
| 3 | Moc: 140W | TAK |  |
| 4 | Zintegrowana pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 5 | Dotykowy, kolorowy ekran sterujący | TAK |  |
| 6 | Możliwość podłączenia dwóch niezależnych czujników temperatury | TAK |  |
| 7 | Monitorowanie temperatury płynu chłodzącego | TAK |  |
| 8 | Monitorowanie stopnia odbicia energii | TAK |  |
| 9 | Funkcja ablacji śladu wkłucia | TAK |  |
| 10 | System pojedynczej igły o strefie ablacji 5,5cm | TAK |  |
| 11 | Dostępne długości igieł: 14cm, 19cm, 29cm, średnicą max 1.8mm | TAK |  |
| 12 | Sterowanie procesem ablacji za pomącą parametrów czasu i mocy | TAK |  |

Łącznie przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu | Cena jednostkowa netto za zabieg | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplikatory do generatora mikrofalowego do termoablacji |  |  |  |  |  |  |
| Generator mikrofalowy do termoablacji |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |