Odpowiedzi na pytania do postępowania pn.:  „Wykonanie poręczy i uchwytów w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”

1. Czy akceptujecie Państwo poręcze ze spienionego PCV w kolorze zbliżonym do "bordo" według załączonego linku do strony: średnica poręczy fi 42, wymaganą odległość od ściany 5 cm osiągniemy przez 20 mm podkładkę z aluminium malowaną proszkowo na kolor zbliżony do "bordo", połączenie barierek z kolankami za pomocą łączników wystających około 2-3 mm ponad krawędź poręczy ( wszystkie elementy pokazane są na rysunku. Link poniżej https://sklep.arfen.pl/porecze-scienne/48-684-porecz-scienna-wg-50-2m.html#/5-kolor-bialy_20

Odp.  Zamawiający akceptuje poręcze ze spienionego PCV w kolorze zbliżonym do "bordo" o średnicy poręczy fi 42. Zamawiający nie dopuszcza w wykonaniu poręczy zastosowania 20 mm podkładek z aluminium malowanych proszkowo na kolor zbliżony do "bordo" w celu osiągnięcia wymaganej odległości od ściany 5 cm.

2. Czy akceptujecie Państwo, że poręcze mogą być tylko proste lub czasami ( prostopadłość ścian ) zakręcać pod kątem 90 stopni. Nie ma możliwości wykonania połączeń pod dowolnym kątem. Czyli na schodach licząc od piętra do kolejnego piętra będzie kilka ( 5 ) niezależnych od siebie barierek

*na biegu schodów

*na spoczniku - 3 barierki

*na biegu schodów

Odp. Zamawiający informuje, iż pochwyty muszą być zawinięte na końcach, wydłużone o 30 cm na górze i na dole każdego biegu schodów. Wymaga się, aby linia poręczy wiernie odzwierciedlała bieg schodów: skos poręczy powinien kończyć się na wysokości ostatniego stopnia. Poręcze muszą być zgodne z aktualnymi normami zgodne oraz ze standardami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U.z 2020 r., poz. 1062).

3. Czy akceptujecie Państwo, że poręcze będą podwinięte w dół lub bok za pomocą systemowych kolanek połączonych z barierką łącznikiem nasadkowym

Odp. Zamawiający informuje, iż pochwyty muszą być zawinięte na końcach, wydłużone o 30 cm na górze i na dole każdego biegu schodów. Wymaga się, aby linia poręczy wiernie odzwierciedlała bieg schodów: skos poręczy powinien kończyć się na wysokości ostatniego stopnia. Poręcze muszą być zgodne z aktualnymi normami zgodne oraz ze standardami dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U.z 2020 r., poz. 1062).