| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną | 15 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko intensywnej opieki medycznej z ramą ortopedyczną | 3 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko elektryczne | 12 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4 | Stojak na kroplówki wolnostojący | 10 |  | 8% |  |  |  |  |
| 5 | Wózek do toalet pacjenta | 3 |  | 8% |  |  |  |  |
| 6 | Szafka przyłóżkowa | 20 |  | 8% |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Pozycja 1 – Łóżko elektryczne z ramą ortopedyczną

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | Tak |  |  |
|  | Wymiary całkowite: - Długość maksymalna 2200 mm - 5% - Szerokość maksymalna 990 mm - 5% | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pleców min 70( oraz regulacja elektryczna uda min 35( | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15(. | Tak, podać |  |  |
|  | Łóżko z elektrycznymi regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. | Tak |  |  |
|  | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund | Tak |  |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców | Tak |  |  |
|  | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | Tak |  |  |
|  | Pilot pracujący w 3 trybach: - Tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje), - Tryb personelu - Tryb blokady wszystkich funkcji | Tak |  |  |
|  | Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. | Tak |  |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. | Tak |  |  |
|  | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. | Tak |  |  |
|  | Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu lub równoważne. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm | Tak |  |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża niepowodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu. Szczyty tworzywowe z kolorowym wypełnieniem, barierki pojedyncze zabezpieczające pacjenta min. Na ¾ długości z przyciskiem zwalniającym blokadę w górnej poprzeczce. | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie łóżka: • Barierki opisane powyżej, • Podwójna, chromowana rama ortopedyczna, montowana w tulejach na akcesoria, wyposażona w min 2 belki poprzeczne, 3 bloczki i wysięgnik ręki, a także wieszak kroplówki • Materac opisany poniżej - Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, dopasowany do leża łóżka, o grubości min. 14 cm. Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych. Pokrowiec materaca dwukierunkowo rozciągliwy. Pokrowiec materaca paroprzepuszczalny („oddychający”), nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny). Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 2 boków materaca. Akumulator SWL | Tak |  |  |
| 24. | Dopuszczane normy: Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |

Pozycja 2 – Łóżko intensywnej opieki medycznej z ramą ortopedyczną

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| LP. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | 1Wymiary całkowite: - Długość poniżej 2200 mm -5% - Szerokość maksymalna 990 mm- 5% | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii. | Tak |  |
|  | Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). | Tak, podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowane, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki na ergonomicznej wysokości. Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min. dwóch ruchach. Barierki pojedyncze zabezpieczające pacjenta min. Na ¾ długości z przyciskiem zwalniającym blokadę w górnej poprzeczce. | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i latarką LED Panelu sterowniczego z możliwością montowania na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 740 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70° (+/-5 °) | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34 ° (+/-10 °) | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.10 cm, w segmencie uda: min. 5cm. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 12 ° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min. 12 ° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, Podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji po określonym czasie nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie | Tak |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min. 120mm. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania wszystkich kół | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 185kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
|  | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka: • Podwójna, chromowana rama ortopedyczna, montowana w tulejach na akcesoria, wyposażona w min. 2 belki poprzeczne, 3 bloczki i wysięgnik ręki, a także wieszak kroplówki • Materac opisany poniżej | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe (łącznie do wszystkich łóżek): Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy: Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczeni odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 120 mm (+/- 10 mm). Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. Wymiary materaca 900x2000 mm (+/-50 mm) Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) min. 200 kg Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą Pompa : - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia; - wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp.; - sterowanie za pomocą przycisków membranowych; - min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy; - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co max 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy; - funkcja tłumienia drgań; - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu; - alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego; - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka; - funkcja blokowania sterowania; - automatycznie uruchamiana blokada sterowania po 4-6 minutach; - sygnalizacja awaryjnego działania pompy; - zasilanie 220-230V - tworzywowe haczyki na worki urologiczne (po 2 szt. z każdej strony łóżka) – 3 kpl. | Tak |  |
|  | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji | Tak, podać |  |
| 31. | Dopuszczane normy: Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |

Pozycja 3 - Łóżko elektryczne

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | Tak |  |  |
| 2. | Wymiary całkowite: - Długość poniżej 2200 mm – 5% - Szerokość maksymalna 990 mm – 5% | Tak, podać |  |  |
| 3. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, podać |  |  |
| 4. | Regulacja elektryczna pleców min 70( oraz regulacja elektryczna uda min 35( | Tak, podać |  |  |
| 5. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15(. | Tak, podać |  |  |
| 6. | Łóżko z elektrycznymi regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. | Tak |  |  |
| 7. | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund | Tak |  |  |
| 8. | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców | Tak |  |  |
| 9. | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | Tak |  |  |
| 10. | Pilot pracujący w 3 trybach: - Tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje), - Tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga) - Tryb blokady wszystkich funkcji | Tak |  |  |
| 11. | Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR. | Tak |  |  |
| 12. | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. | Tak |  |  |
| 13. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. | Tak |  |  |
| 14. | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. | Tak |  |  |
| 15. | Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu lub równoważne. | Tak |  |  |
| 16. | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm | Tak |  |  |
| 17. | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | Tak |  |  |
| 18. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |  |
| 19. | Koła tworzywowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak |  |  |
| 20. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak |  |  |
| 21. | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża niepowodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu. | Tak |  |  |
| 22. | Wyposażenie łóżka: Akumulator SWL • Barierki opisane powyżej, • Materac opisany poniżej - Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, dopasowany do leża łóżka, o grubości min. 14 cm Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych Pokrowiec materaca dwukierunkowo rozciągliwy Pokrowiec materaca paroprzepuszczalny („oddychający”), nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 2 boków materaca. | Tak |  |  |
| 23. | Dopuszczane normy: Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |

Pozycja 4 – Stojak do kroplówek ze stali nierdzewnej

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1. | Statyw fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Stojak do kroplówek wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 3. | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek | Tak |  |
| 4. | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek | Tak |  |
| 5. | W górnej części konstrukcji znajdują się 4 haki wieszaków | Tak |  |
| 6. | Stojak ma budowę teleskopową, umożliwiającą regulację wysokości | Tak |  |
| 7. | Wysokość regulowana: 1250 mm - 2200 mm (+/-50 mm) | Tak, podać |  |
| 8. | Średnica podstawy: 450 mm (+/-30 mm) | Tak, podać |  |

Pozycja 5 – Wózek do toalety pacjentów

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1. | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Możliwość najechania na muszlę WC | Tak |  |
| 3. | Siedzisko z otworem higienicznym | Tak |  |
| 4. | Podnoszone podłokietniki | Tak |  |
| 5. | Zdejmowane oparcie | Tak |  |
| 7. | Obciążenie min. 130 kg | TAK, podać |  |
| 8. | 4 koła skrętne, wszystkie koła wyposażone w hamulec, 2 koła z blokadą jazdy kierunkowej. | Tak |  |
| 9. | Wózek wyposażony w 2 koła przednie o średnicy 5’ oraz 2 koła tylne o średnicy 24’. | Tak |  |
| 11. | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |

Pozycja 6– Szafka przyłóżkowa

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

| 1. | Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Szafka z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka. | Tak |  |
| 3. | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 4. | Szerokość całkowita: 450 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 5. | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 6. | Wysokość całkowita: 830 mm (+/-30 mm). | Tak, podać |  |
| 7. | Blat szafki wykonany z tworzywa. | Tak |  |
| 8. | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania niewystające poza obrys szafki. | Tak |  |
| 9. | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki. | Tak |  |
| 10. | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat. | Tak |  |
| 11. | Cztery koła o średnicy min. 50 mm, w tym min. 2 z blokadą. | Tak, podać |  |
| 13. | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak |  |