Pakiet nr 1 – Aparat do znieczulenia – 1 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulenia | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w grudniu 2016r., fabrycznie nowy) .....................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |
| 1 | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | Tak |  |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulce na co najmniej 2 kołach, podać | Tak |  |  |
| 3 | Blat do pisania | Tak |  |  |
| 4 | Blat do pisania wysuwany | Tak |  |  |
| 5 | Minimum jedna szuflada na akcesoria, podać. Możliwe ustawienie w szufladzie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej | Tak |  |  |
| 6 | Uchwyty fabryczne do 10L butli O2 i N2O | Tak |  |  |
| 7 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak |  |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (O2, POWIETRZE, N2O) z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5.0 m | Tak |  |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania) podać | Tak |  |  |
| 10 | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu | Tak |  |  |
| 11 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | Tak |  |  |
| 12 | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej, z regulacją siły ssania, dwa zbiorniki, objętość każdego zbiornika max 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie | Tak |  |  |
| 13 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt., jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | Tak |  |  |
| 14 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, szyna Dräger, będąca w posiadaniu Zamawiającego. | Tak |  |  |
| System dystrybucji gazów |  |
| 15 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Tak |  |  |
| 16 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | Tak |  |  |
| 17 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie 25% lub wyższym, podać | Tak |  |  |
| 18 | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow | Tak |  |  |
| 19 | Przepływ świeżego gazu 300 ml/min lub mniejszy, podać | Tak |  |  |
| 20 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) | Tak |  |  |
| 21 | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać | Tak |  |  |
| 22 | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania. | Tak |  |  |
| SYSTEM ODDECHOWY |  |
| 23 | System oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |  |
| 24 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | Tak |  |  |
| 25 | W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. Czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej | Tak |  |  |
| 26 | Wentylacja pacjentów z różnych grup wiekowych nie wymaga wymiany elementów systemu oddechowego (nie dotyczy rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej), podać | Tak |  |  |
| 27 | Obejście tlenowe, minimalna wydajność > 30 L/min, podać | Tak |  |  |
| 28 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, jednorazowego użytku, objętość min 1100 ml, podłączony do aparatu | Tak |  |  |
| 29 | Koszyk na cewniki 600 mm o rozmiarach 15x48x10 cm | Tak |  |  |
| 30 | W dostawie, w sumie, 6 jednorazowych zbiorników z wapnem sodowanym | Tak |  |  |
| 30a | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | Tak |  |  |
| Respirator anestetyczny |
| 31 | Respirator wbudowany, ekonomiczny, niezużywający gazów do napędu | Tak |  |  |
| 32 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych (elektryczny) lub pneumatyczny zużywający gazy medyczne napędzany tlenem lub powietrzem | Tak |  |  |
| 33 | Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie | Tak |  |  |
| 34 | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, podać, opisać sposób obsługi | Tak |  |  |
| 35 | Ekran respiratora wbudowany w ścianę przednią aparatu | Tak |  |  |
| Tryb wentylacji |  |
| 36 | Tryb wentylacji ręcznej | Tak |  |  |
| 37 | Oddech spontaniczny | Tak |  |  |
| 38 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | Tak |  |  |
| 39 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV) ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów własnych | Tak |  |  |
| 40 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów własnych | Tak |  |  |
| 41 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | Tak |  |  |
| 42 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i objętościowym) | Tak |  |  |
| 43 | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) | Tak |  |  |
| 44 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLMT | Tak |  |  |
| 45 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna oraz podaż anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać | Tak |  |  |
| 46 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli), opisać | Tak |  |  |
| Regulacje |  |
| 47 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu, podać zakres | Tak |  |  |
| 48 | Możliwe odwrócenia stosunku wdechu do wydechu powyżej 3:1 do 1:3, podać | Tak |  |  |
| 49 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min, podać zakres | Tak |  |  |
| 50 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 ml do 1400 ml, podać zakres | Tak |  |  |
| 51 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 5ml do 1400ml | Tak |  |  |
| 52 | Regulacja PEEP od 0 do co najmniej 20 cm H2O (hPa), podać zakres | Tak |  |  |
| 53 | Regulacja PEEP od 0 cm H 2O (hPa) | Tak |  |  |
| 54 | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O), podać zakres | Tak |  |  |
| 55 | Regulacja Plateau w zakresie minimum do 30 % | Tak |  |  |
| 56 | Regulacja Plateau od 0% | Tak |  |  |
| 57 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min | Tak |  |  |
| 58 | Regulacja czasu narastania ciśnienia wdechowego, podać zakres (nie dotyczy czasu wdechu), opisać | Tak |  |  |
| 59 | Podgrzewany układ oddechowy (nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających) | Tak |  |  |
| Alarmy |  |
| 60 | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |  |
| 61 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |  |
| 62 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |
| 63 | Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze | Tak |  |  |
| 64 | Alarm Apnea ciśnienie, przepływ, CO2 | Tak |  |  |
| 65 | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych | Tak |  |  |
| PREZENTACJA WARTOŚCI LICZBOWEJ NA EKRANIE RESPIRATORA |  |
| 66 | Wdechowego i wydechowego stężenia tlenu, pomiar paramagnetyczny, nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych | Tak |  |  |
| 67 | Objętości oddechu Vt | Tak |  |  |
| 68 | Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | Tak |  |  |
| 69 | Objętości minutowej MV | Tak |  |  |
| 70 | Objętości minutowej MV spontanicznej | Tak |  |  |
| 71 | Prezentacja minitrendów MV *CO2, O2_Zużycie, PEEP/ CPat | Tak |  |  |
| 72 | Częstotliwości oddechowej f | Tak |  |  |
| 73 | Ciśnienia szczytowego | Tak |  |  |
| 74 | Ciśnienia średniego | Tak |  |  |
| 75 | Ciśnienia Plateau | Tak |  |  |
| 76 | Ciśnienia PEEP | Tak |  |  |
| 77 | Częstości oddychania | Tak |  |  |
| 78 | Liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta możliwe wyświetlanie MAC lub MAC skorygowanej do wieku pacjenta | Tak |  |  |
| 79 | Wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku wziewnego, co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu, automatyczna identyfikacja podawanego środka | Tak |  |  |
| 80 | Wdechowego i wydechowego stężenia CO2 i N2O | Tak |  |  |
| 81 | Ilości zużytych świeżych gazów, ilości zużytych anestetyków wziewnych, automatyczna identyfikacja podawanego środka podczas zabiegu/operacji | Tak |  |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA, KRZYWE, PĘTLE NA EKRANIE RESPIRATORA |  |
| 82 | Jednoczesna prezentacja trzech krzywych w funkcji czasu. Obowiązkowo ciśnienie i stężenie CO2, podać | Tak |  |  |
| 83 | Prezentacja pętli oddechowych, co najmniej pętle ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, podać | Tak |  |  |
| 84 | Zapisywanie pętli referencyjnej | Tak |  |  |
| 85 | Parametry liczbowe pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej, co najmniej: ciśnienie szczytowe (peak), objętość (VT), czas zapisu pętli referencyjnej | Tak |  |  |
| 86 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | Tak |  |  |
| Inne |  |
| 87 | Komunikacja z aparatem w języku polskim, | Tak |  |  |
| 88 | Lampka halogenowa na elastycznym ramieniu ułatwiającym odpowiednie skierowanie światła, zamocowana do aparatu, wbudowane oświetlenie | Tak |  |  |
| 89 | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury procedura obejmuje test modułu gazowego i czujników przepływu) | Tak |  |  |
| 90 | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania gazem w aparacie | Tak |  |  |
| 91 | Funkcjonalność pozwalająca na prowadzenie wentylacji ręcznej i podaż anestetyku wziewnego przy wyłączonym lub pozostającym w trybie czuwania aparacie do znieczulania | Tak |  |  |
| 92 | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego. | Tak |  |  |
| 93 | Moduł gazowy zasilany z wbudowanej baterii/akumulatora po zaniku napięcia sieciowego | Tak |  |  |
| 94 | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | Tak |  |  |
| 95 | Akcesoria dodatkowe: 10 linii próbkujących, 12 pułapek wodnych do modułu gazowego | Tak |  |  |
| Wymagania ogólne dla kardiomonitora |  |
| 96 | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | Tak |  |  |
| 97 | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | Tak |  |  |
| 98 | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. | Tak |  |  |
| 99 | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | Tak |  |  |
| 100 | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | Tak |  |  |
| 101 | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | Tak |  |  |
| 102 | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | Tak |  |  |
| 103 | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | Tak |  |  |
| 104 | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | Tak |  |  |
| 105 | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | Tak |  |  |
| Praca w sieci centralnego monitorowania |  |
| 106 | Monitory mogą pracować w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | Tak |  |  |
| 107 | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | Tak |  |  |
| 108 | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | Tak |  |  |
| 109 | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | Tak |  |  |
| 110 | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci LAN (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | Tak |  |  |
| 111 | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów (np. raport trendów tablicowych), dostępnych w monitorze pacjenta. | Tak |  |  |
| 112 | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | Tak |  |  |
| Montaż |
| 113 | Monitor pacjenta mocowany do oferowanego aparatu do znieczulania. Dostępne również systemy montażu monitora na ścianę oraz kolumnę medyczną. | Tak |  |  |
| 114 | Sposób zamocowania modułu transportowego oraz monitora stacjonarnego zapewnia możliwość jednoczesnej obserwacji parametrów życiowych na obu ekranach (oba ekrany zwrócone w tą samą stronę). | Tak |  |  |
| 115 | Monitor stacjonarny i moduł transportowy mogą być mocowane po przeciwnych stronach łóżka pacjenta lub aparatu do znieczulania. W czasie monitorowania stacjonarnego zapewniają jednoczesną prezentację monitorowanych parametrów życiowych i sterowanie funkcjami monitora, przynajmniej: wyciszanie alarmów, regulacja granic alarmowych, uruchomienie pomiaru NIBP, wpisywanie danych demograficznych pacjenta, itp. | Tak |  |  |
| 116 | Moduł transportowy mocowany po lewej stronie aparatu do znieczulania, na stacji dokującej, w sposób umożliwiający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych. | Tak |  |  |
| 117 | Monitor stacjonarny mocowany na górze aparatu do znieczulania, na podstawie umożliwiającej przynajmniej: obrót. | Tak |  |  |
| 118 | Dostępne mocowania modułu transportowego do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu. | Tak |  |  |
| MODUŁ TRANSPORTOWY |  |
| 119 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 6”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |  |
| 120 | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | Tak |  |  |
| 121 | Łączna masa modułu transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1 kg | Tak |  |  |
| 122 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | Tak |  |  |
| 123 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą przynajmniej na poziomie IPX4 | Tak |  |  |
| 124 | Moduł transportowy umożliwia rozbudowę o nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie jednocześnie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, CO2. | Tak |  |  |
| 125 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | Tak |  |  |
| 126 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuty w całym zakresie | Tak |  |  |
| 127 | Moduł transportowy zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu, a po jego zakończeniu zapewnia automatyczne przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska (objętego takim samym systemem monitorowania pacjenta) oraz z czasu transportu na nowe, a także chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania dane zapamiętane w transporcie | Tak |  |  |
| 128 | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, zapewnia jednoczesne z monitorem stacjonarnym wyświetlanie monitorowanych parametrów oraz umożliwia sterowanie funkcjami monitora pacjenta (min. regulacja granic alarmowych, wyciszanie alarmów, rozpoczęcie pomiaru NIBP) | Tak |  |  |
| 129 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | Tak |  |  |
| 130 | Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | Tak |  |  |
| MONITOR STACJONARNY |  |
| 131 | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu za pośrednictwem ekranu kopiującego. | Tak |  |  |  |
| 132 | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych stacjonarnie, na stanowisku, opisanych w dalszej części specyfikacji | Tak |  |  |  |
| 133 | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 96 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuty w całym zakresie | Tak |  |  |  |
| 134 | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki wszystkich krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | Tak |  |  |  |
| 135 | Dedykowana aplikacja ułatwiająca bezpieczne przeprowadzanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z aparatu do znieczulania lub respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany na żywo, oddech za oddechem, umożliwiając ocenę prawidłowości przeprowadzenia manewru | Tak |  |  |  |
| 136 | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany komputer medyczny z możliwością rozbudowy o programową opcję uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym lub za pośrednictwem technologii CITRIX lub równoważnej. | Tak |  |  |  |
| 137 | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | Tak |  |  |  |
| 138 | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 8 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | Tak |  |  |  |
| 139 | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | Tak |  |  |  |
| 140 | Monitor stacjonarny automatycznie przełącza się w tryb nocny wyświetlania | Tak |  |  |  |
| ZASILANIE |  |
| 141 | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz | Tak |  |  |  |
| MONITOROWANE PARAMETRY |  |
| EKG |  |
| 142 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | Tak |  |  |  |
| 143 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 elektrod | Tak |  |  |  |
| 144 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod | Tak |  |  |  |
| 145 | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |  |
| 146 | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, o długości przynajmniej 4 metrów, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie | Tak |  |  |  |
| 147 | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | Tak |  |  |  |
| ANALIZA ST |  |
| 148 | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | Tak |  |  |  |
| 149 | Zaawansowana analiza ST w postaci monitorowania sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) oraz zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STCVM), z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania granic alarmowych | Tak |  |  |  |
| ANALIZA ARYTMII |  |
| 150 | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | Tak |  |  |  |
| ODDECH |  |
| 151 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | Tak |  |  |  |
| 152 | Monitorowanie bezdechu, opóźnienie alarmu bezdechu regulowane w zakresie przynajmniej od 10 do 30 s | Tak |  |  |  |
| SATURACJA (SPO2) |  |
| 153 | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET | Tak |  |  |  |
| 154 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik perfuzji | Tak |  |  |  |
| 155 | Możliwość rozbudowy o pomiar przynajmniej: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec do oferowanego modułu saturacji. | Tak |  |  |  |
| 156 | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (tylu klips) dla dorosłych Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego. | Tak |  |  |  |
| TEMPERATURA |  |
| 157 | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | Tak |  |  |  |
| 158 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | Tak |  |  |  |
| 159 | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej | Tak |  |  |  |
| 160 | Możliwość rozbudowy o moduł, sterowany z poziomu oferowanego kardiomonitora, umożliwiający całkowicie nieinwazyjny pomiar temperatury centralnej, z wykorzystaniem czujnika na czoło | Tak |  |  |  |
| CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ |  |
| 161 | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |  |  |
| 162 | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | Tak |  |  |  |
| 163 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | Tak |  |  |  |
| 164 | Funkcja stazy żylnej | Tak |  |  |  |
| 165 | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych | Tak |  |  |  |
| 166 | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 2 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie ciśnienia u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm) | Tak |  |  |  |
| CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ |  |
| 167 | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | Tak |  |  |  |
| 168 | Dokładność pomiaru przynajmniej ±1 mmHg | Tak |  |  |  |
| 169 | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | Tak |  |  |  |
| 170 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru | Tak |  |  |  |
| 171 | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału | Tak |  |  |  |
| ZWIOTCZENIE MIĘŚNI (NMT) |  |
| 172 | Pomiar z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia, wyposażonego w zasilanie bateryjne z obrazowaniem wyników pomiarów na ekranie oferowanego kardiomonitora, oraz zapisywaniem ich w pamięci trendów kardiomonitora | Tak |  |  |  |
| 173 | Dostępne tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - salwa dwóch impulsów, - seria poczwórna, - liczba potężcowa. | Tak |  |  |  |
| 174 | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru 3D | Tak |  |  |  |
| 175 | W ofercie do każdego monitora ujęty: zestaw podłączeniowy pomiędzy monitorem NMT a oferowanym kardiomonitorem, akcelerometr z adapterem na kciuk dla dorosłych oraz startowy zestaw elektrod | Tak |  |  |  |
| UKŁADY ALARMOWE |  |
| 176 | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | Tak |  |  |  |
| 177 | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | Tak |  |  |  |
| 178 | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | Tak |  |  |  |
| 179 | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | Tak |  |  |  |
| 180 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | Tak |  |  |  |
| 181 | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | Tak |  |  |  |
| 182 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |  |  |
| WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULANIA |  |
| 183 | System monitorowania zapewnia wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie: przynajmniej krzywe (ciśnienie, przepływ, CO2), pętle (ciśnienie/objętość, przepływ/objętość), parametry, dane dotyczące stężenia anestetyków | Tak |  |  |  |
| INNE |  |
| 184 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  |  |  |
| 185 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | Tak |  |  |  |
| 186 | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |  |  |
| 187 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Producenta na terenie Polski | Tak/proszę podać punkty serwisowe |  |  |  |
| 188 | Aparat z monitorem jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) | Tak |  |  |  |
| 189 | Ze względów serwisowych i obsługowych, aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta | Tak |  |  |  |
| 190 | Zamawiający wymaga odebrania na koszt własny przez Wykonawcę i przedstawienia dowodu utylizacji aparatu do znieczulenia Ohmide Excel dotychczas używanego na Bloku operacyjnym | Tak |  |  |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 2 – Aparat do mierzenia ciśnienia – 4 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do mierzenia ciśnienia | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy).........................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manometr umieszczony na mankiecie. | Tak |  |
| 2. | Pomiar manualny. | Tak |  |
| 3. | Średnica zegara ø 56 mmm. | Tak |  |
| 4. | Mankiet o rozmiarze od 27 cm do 35 cm. | Tak |  |
| 5. | Skok membrany: 1, 145 mm/300 mmHG. | Tak |  |
| 6. | Podziałka skali: 2 mmHG. | Tak |  |
| 7. | Zakres pomiaru: 0-300 mmHG. | Tak |  |
| 8. | Instrukcja w języku polskim. |  |  |
| 9. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata. | Tak |  |
| 11. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 3 – Aparat do mierzenia ciśnienia – 8 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do mierzenia ciśnienia | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy) ........................................................................................................................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny, naramienny. | Tak |  |
| 2. | Wyświetlacz cyfrowy LCD. | Tak |  |
| 3. | Metoda pomiaru: oscylometryczna. | Tak |  |
| 4. | Zakres pomiaru: ciśnienie: 0-299 mmHg, tętno: 40-199 uderzeń/min. | Tak |  |
| 5. | Dokładność: ciśnienie: +/-3 mmHg, tętno: +/-5% odczytu. | Tak |  |
| 6. | Waga urządzenia nie więcej niż 220 g. | Tak |  |
| 7. | Zasilanie akumulatorowe z zasilaczem. | Tak |  |
| 8. | Pamięć nie mniej niż 2 x 90 wyników pomiarów. | Tak |  |
| 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 9. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 10. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata. | Tak |  |
| 11. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 4 – Materac przeciwodleżynowy – 5 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materac przeciwodleżynowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy) .........................................................................................................................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażony w kompresor | Tak |  |
| 2. | Pompa zasilająca | Tak |  |
| 3. | Wykonany z wytrzymałego PCV | Tak |  |
| 4. | Płynna ręczna regulacja ciśnienia w materacu | Tak |  |
| 5. | Czas cyklu: nie mniejszy niż 12 min. | Tak |  |
| 6. | Ilość pompowanego powietrza: nie mniej niż 8l/min. | Tak |  |
| 7. |  | Tak |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie materaca: 140 kg. | Tak |  |
| 9. | Wymiary materaca: 195 x 90 x 6,5 cm | Tak |  |
| 10. | Zasilanie 220 – 230 V/ 50Hz. | Tak |  |
| 11. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 12. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata | Tak |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 5 – Materac przeciwodleżynowy – 5 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materac przeciwodleżynowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)..........................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażony w kompresor | Tak |  |
| 2. | Wykonany z wytrzymałego PCV | Tak |  |
| 3. | Struktura bąbelkowa | Tak |  |
| 4. | Poprzeczne komory | Tak |  |
| 5. | Pompa zasilająca | Tak |  |
| 6. | Czas cyklu: 12 min. | Tak |  |
| 7. | Zakres ciśnienia: 50-105 mmHg | Tak |  |
| 8. | Przepływ: 4-6 l/min | Tak |  |
| 9. | Maksymalne obciążenie materaca: 110 kg | Tak |  |
| 10. | Wymiary materaca: 200 x 90 x 7 cm | Tak |  |
| 11. | Zasilanie AC 220 V, 50/60 Hz, 0,1 A | Tak |  |
| 12. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 13. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata | Tak |  |
| 14. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 6 – dozownik tlenu wraz z pojemnikami

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dozownik tlenu | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Pojemnik do dozownika | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy) ........................................................................................................................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wtyk typu „AGA” z bolcem „góra” | Tak |  |
| 2. | Przepływ 0-15 l/min | Tak |  |
| 3. | Pojemnik z gwintem w rozmiarze 76 x 126 mm | Tak |  |
| 4. | Pojemnik wielokrotnego użytku do dezynfekcji | Tak |  |
| 5. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 6. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata | Tak |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 7 – respirator stacjonarny – 1 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| respirator | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r., fabrycznie nowy) ........................................................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2016r. | TAK |  |  |
|  | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w wózek jezdny | TAK |  |  |
|  | Przystosowany do zainstalowania na kolumnie IT | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 3,0 do 5,0 bar | TAK |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | CMV, CMVAssist | TAK |  |  |
|  | SIMV | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o PSV | TAK |  |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP | TAK |  |  |
|  | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy o automatyczne nastawianie czasu niskiego ciśnienia przy APRV | TAK |  |  |
| 20. | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV minimum w trybach CPAP, CPAP/PS i CMV i A/CMV | TAK |  |  |
| 21. | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |  |
| 22. | Automatyczne westchnienia | TAK |  |  |
| 23. | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PAV lub PPS lub Intellivent ASV | TAK |  |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o tryb automatycznego dostosowania poziomu O2, PEEP i wspomagania ciśnieniowego na podstawie zmierzonych danych Spo2 i CO2 Lub możliwość rozbudowy o tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie pomiarów częstości, objętości i CO2 | TAK |  |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o wentylację z docelową objętością minutową typu MMV, ASV | TAK |  |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy o automatyczną kompensację oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej | TAK |  |  |
| 27. | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |  |
|  | Parametry Regulowane |  |  |  |
| 28. | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 5- 100 1/min (podać) | TAK |  |  |
| 29. | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2000 ml (podać) | TAK |  |  |
| 30. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie minimum 5 do 95 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
| 31. | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie minimum 0 do 90 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
| 32. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O (podać) | TAK |  |  |
| 33. | Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum 0,1 do 10,0 sek (podać) | TAK |  |  |
| 34. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |  |
| 35. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 0,2 l/min –15 L/min (podać) | TAK |  |  |
| 36. | Wyzwalacz oddechowy z kompensacją i adaptacją przecieków | TAK |  |  |
| 37. | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych minimum 5-70% szczytowego przepływu wdechowego | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |  |
| 38. | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |  |
| 39. | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
| 40. | Częstość oddechów wymuszonych | TAK |  |  |
| 41. | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 42. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |  |
| 43. | Wartość wentylacji minutowej przecieku | TAK |  |  |
| 44. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 45. | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |  |
| 46. | Ciśnienie średnie | TAK |  |  |
| 47. | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |  |
| 48. | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |  |
| 49. | Ciśnienie na poziomie tchawicy | TAK |  |  |
| 50. | Objętość ,,pułapki powietrznej’’ przy AutoPEEP | TAK |  |  |
| 51. | Ciśnienie zaklinowania P0,1 | TAK |  |  |
| 52. | Maksymalny wysiłek wdechowy NIF | TAK |  |  |
| 53. | Podatność i oporność dynamiczna płuc | TAK |  |  |
| 54. | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 55. | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | TAK |  |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy o kalkulację wentylacji przestrzeni martwej Vds i produkcji dwutlenku węgla VCO2 | TAK |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 57. | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca) krzywych oddechowych | TAK |  |  |
| 58. | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca ) pętli oddechowej | TAK |  |  |
| 59. | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca): trendów wybranych mierzonych parametrów graficznych i tabelarycznych z minimum 5 dni | TAK |  |  |
| 60. | Graficzna prezentacja obrazu płuc pacjenta z możliwością kalibracji i zapamiętania obrazu odniesienia | TAK |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 61. | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |  |
| 62. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |  |
| 63. | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 64. | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
| 65. | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 66. | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | TAK |  |  |
| 67. | Za wysokiej objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 68. | Za wysokiej częstości oddechów | TAK |  |  |
| 69. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 70. | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku | TAK |  |  |
| 71. | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  |  |
|  | Inne wymagania |  |  |  |
| 72. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (opisać) | TAK |  |  |
| 73. | Instrukcja Obsługi wyświetlana na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 74. | Wprowadzenie do pamięci respiratora wybranego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów | TAK |  |  |
| 75. | Funkcja manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP. | TAK |  |  |
| 76. | W komplecie 10 zestawów jednorazowego użytku układów oddechowych (w zestawie: układ pacjenta Ventstar® Basic, filtr/HME , zastawka wydechowa) - nebulizator pneumatyczny do wziewnego podawania leków, - płuco testowe, - regulowane ramię do podtrzymania drenów pacjenta. , 10 szt. filtrów mechanicznych, 4 szt. zastawek oddechowych, jednorazowa, 2 szt. czujników przepływu do dezynfekcji, 1 szt. pełnotwarzowych masek do nieinwazyjnej wentylacji z miękką poduszką wypełnioną żelem silikonowym L, | TAK |  |  |
| 77. | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 78. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK Podać |  |  |
| 79. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa ze sprzętem) | TAK |  |  |
| 80. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z podaniem punktów serwisowych | TAK |  |  |
| 81. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – nie większy niż 48 godzin | TAK |  |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Pakiet nr 8 – łóżko – 5 sztuk

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| łóżko | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowe) ........................................................................................................................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Składane łóżko szpitalne dla rodziców. | Tak |  |
| 2. | Pokryte z zewnątrz materiałem skóropodobnym, odpornym na załamania, ścieranie i przebarwienia. | Tak |  |
| 3. | Rama wykonana ze stali nierdzewnej proszkowo. | Tak |  |
| 4. | Bezpieczne obciążenie robocze: 120 kg. | Tak |  |
| 5. | Wymiary: - Długość (łóżko złożone): 80 cm - Długość (łóżko rozłożone): 185 cm - Szerokość: 60 cm - Wysokość: 91 cm | Tak |  |
| 6. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 7. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 8. | Okres gwarancji nie mniej niż 1 rok | Tak |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 9 – wózek inwalidzki – 1 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek inwalidzki | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r., fabrycznie nowy) ........................................................................................................................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -maksymalna waga użytkowania – 120 kg -szerokość użytkowa siedziska – 50 cm -szerokość całkowita – 67 cm -długość całkowita z podnóżkiem – 105 cm -szerokość wózka po złożeniu – 28,5 cm -wysokość wózka – 90 cm -głębokość użytkowa siedziska – 40 cm -wysokość oparcia – 44 cm -odległość siedziska od podnóżka – 35 cm -średnica obręczy – 50 cm -grubość obręczy – 2 cm -średnica kół tylnych – 60 cm -średnica kół przednich – 19 cm -koła pełne -podłokietniki krótkie – dł: 26 cm, szer: 5,5 cm -podnóżki – dł: 16,5 cm, szer: 16 cm -odległość siedziska od podłokietnika – 26 cm -wymiary tylnej kieszeni – dł: 28,5 cm, ser: 23 cm. -dopuszczalne obciążenie – 120 kg | Tak |  |
| 2. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 3. | Okres gwarancji nie mniej niż 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 10 – stanowisko do pobierania krwi –2 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko do pobierania krwi | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016r., fabrycznie nowe) ........................................................................................................................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | -całkowita szerokość: 89 cm -całkowita długość – 80,5 cm -szerokość podstawy – 60,6 cm -długość podstawy – 70,5 cm -całkowita wysokość – 82,5 cm -dopuszczalne obciążenie – 120 kg -kolor siedziska – odcienie niebieskiego -przeprowadzenie zabiegu iniekcji zarówno w prawym jak i lewym przedramieniu -możliwości zmiany położenia podłokietnika o kąt 180 stopni, zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90 stopni, -możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | Tak |  |
| 2. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 3. | Okres gwarancji nie mniej niż 12 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 11 – stolik zabiegowy –2 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stolik zabiegowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r., fabrycznie nowy) ........................................................................................................................

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażony w szklane półki oraz dwie miski | Tak |  |
| 2. | Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo | Tak |  |
| 3. | Cztery kółka jezdne w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 4. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 5. | Okres gwarancji nie mniej niż 12 miesięcy | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 12 – Funduskamera wraz z wyposażeniem– 1 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funduskamera | Szt. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  | 23% |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowana nie wcześniej niż w 2014r.) ..............................

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonywania zdjęć przedniego odcinka oka oraz siatkówki oka. | Tak |  |
| 2. | Możliwość wykonywania fotografii barwnej i angiografii fluorosceinowej (FAG). | Tak |  |
| 3. | Funkcja autofokus. | Tak |  |
| 4. | Funkcja non mydriatic – możliwość wykonania zdjęć kolorowych dna oka przy wielkości źrenicy od 3,4 mm. | Tak |  |
| 5. | Przetwornik do wykonywania zdjęć kolorowych oraz FAG –24 mln punktów. | Tak |  |
| 6. | Powiększenie optyczne 450. | Tak |  |
| 7. | Kompensacja wady sferycznej refrakcji pacjenta od -33D do +40D. | Tak |  |
| 8. | Fiksator zewnętrzny. | Tak |  |
| 9. | Fiksator wewnętrzny z możliwością zmiany położenia: plamka oraz minimum osiem położeń peryferyjnych. | Tak |  |
| 10. | Wbudowane filtry: elektronicznie załączany filtr pobudzający i odcinający do FAG. | Tak |  |
| 11. | Podgląd oka w świetle widzialnym lub w podczerwieni z regulacją natężenia oświetlenia. | Tak |  |
| 12. | Monitor do podglądu (umieszczony w korpusie funduskamery) o przekątnej ok. 150 mm. | Tak |  |
| 13. | Oprogramowanie producenta funduskamery z funkcjami: wykonywania, obróbki oraz archiwizacji zdjęć. System umożliwiający podczas wykonywania badań obsługę procedur tylko za pomocą funduskamery. | Tak |  |
| 14. | Programowalna funkcja automatycznego nanoszenia zmian (np. kontrastu, obracania itp.) na fotografię podczas grabowania zdjęć lub otwierania zdjęć z bazy. | Tak |  |
| 15. | Możliwość archiwizacji na płytach DVD. | Tak |  |
| 16. | Zestaw komputerowy z monitorem. | Tak |  |
| 17. | Stolik elektryczny z blatem umożliwiającym zamontowanie funduskamery i komputera. | Tak |  |
| 18. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 20. | Gwarancja min. 12 miesięcy. | Tak |  |
| 21. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 13 – Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ze statywem  – 5 kompletów

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Statyw | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model*...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowana nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowa)…………………………..

*dotyczy pompy

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta. | Tak |  |
| 2. | Strzykawki montowane od góry pompy. | Tak |  |
| 3. | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy. | Tak |  |
| 4. | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h. | Tak |  |
| 5. | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h. | Tak |  |
| 6. | Bolus manualny i automatyczny. | Tak |  |
| 7. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży. | Tak |  |
| 8. | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji. | Tak |  |
| 9. | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży. | Tak |  |
| 10. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | Tak |  |
| 11. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. | Tak |  |
| 12. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków. | Tak |  |
| 13. | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji. | Tak |  |
| 14. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
| 15. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
| 16. | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona. | Tak |  |
| 17. | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia. | Tak |  |
| 18. | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h. | Tak |  |
| 19. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h. | Tak |  |
| 20. | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | Tak |  |
| 21. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 23. | Waga do 3,5 kg. | Tak |  |
| 24. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC. | Tak |  |
| 25. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| 26. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata. | Tak |  |
| 27. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |  |
| 28. | Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia. | Tak |  |

Nazwa urządzenia/model*...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r., fabrycznie nowy)……………………………..

*dotyczy statywu

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pięcioramienna podstawa jezdna o średnicy 60 cm, z blokadą na co najmniej dwa kółka wykonane z gumy. | Tak |  |
| 2. | Kolumna o wysokości 195 cm, średnicy 2, 5 cm, z czteroramiennym uchwytem, elementy wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. | Tak |  |
| 3. | Pojemnik, kosz z tworzywa. | Tak |  |
| 4. | Zbiorniczek pomocniczy-zlewka z uchwytem mocującym do ramy statywu. | Tak |  |
| 5. | Listwa przyłączeniowa zawierająca co najmniej 5 gniazd sieciowych z centralnym włącznikiem. | Tak |  |
| 6. | Półka z rantem zabezpieczającym przed zsunięciem o wym. stosownych do wymiarów pompy infuzyjnej. | Tak |  |
| 7. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| 8. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata. | Tak |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)