Oprzyrządowanie do fakoemulsyfikatora wraz z dzierżawą aparatu

| L.p. | Opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn.netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa katalogowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa miesięczna aparatu do zaćmy – fakoemulsyfikatora - opis aparatu zawiera tabela | 1 mie- siąc | 12 |  | 23% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pack do zaćmy; zawiera kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę, pokrowiec na ekran, pokrowiec zapasowy, pokrowiec na pilota, klucz do igieł | Szt. | 644 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren do wymuszonej infuzji wspomagający przepływ | Szt. | 144 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tip do faco Microflow, przeznaczony do cięcia 2,2mm; Tip przewidziany jest na 10 zabiegów, niesterylny | Szt. | 72 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw irygacyjny 2,2mm op | Szt. | 600 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20G pneumatyczny witrektom przedni z linią irygacyjną; Zawiera witrektom i dreny I/A | Szt. | 12 |  | 8% |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |

Fakoemulsyfikator z wyposażeniem

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r.) ..............................

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centryczna pompa robocza wbudowana w aparat | Tak |  |
| 2. | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy | Tak |  |
| 3. | Częstotliwość pracy głowicy (kHz) - poniżej 29.0 | Tak |  |
| 4. | Maksymalna moc dla wszystkich trybów modulacji fali ultradźwiękowej - 35 Wat | Tak |  |
| 5. | Głowica fako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych (o kierunku: przód-tył) | Tak |  |
| 6. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym powyżej 200 pulsów / sek. | Tak |  |
| 7. | Typy końcówek (tipów) - 1.8 – 2.2 mm | Tak |  |
| 8. | Możliwość regulacji podciśnienia Jednoczasowa kontrola ultradźwięków i podciśnienia z przełącznika nożnego w trybie dual linear | Tak |  |
| 9. | System wymuszonej infuzji – infuzja ciśnieniowa płynowa. | Tak |  |
| 10. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | Tak |  |
| 11. | Refluks | Tak |  |
| 12. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 16 cali | Tak |  |
| 13. | Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu pozwalającego na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | Tak |  |
| 14. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 20 operatorów | Tak |  |
| 15. | Przełącznik nożny dual linear z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków Sterowanie bezprzewodowe pilotem | Tak |  |
| 16. | Sterowanie bezprzewodowe pilotem | Tak |  |
| 17. | Bezprzewodowy sterownik nożny | Tak |  |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | Tak |  |
| 19 | Głowice do fakoemulsyfikacji (3 szt.) | Tak |  |
| 20 | Końcówka irygacyjna 21G (3 szt) | Tak |  |
| 21 | Końcówka aspiracyjna 21G (min. 3 szt.) | Tak |  |
| 22 | Pęseta bipolarna (min. 1 szt.) | Tak |  |
| 23 | Kabel do pęsety diatermicznej (min.1 szt.) | Tak |  |
| 24 | Klucz do igieł (min. 3 szt.) | Tak |  |
| 25 | Instalacja i szkolenie personelu | Tak |  |
| 26. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 28. | Gwarancja min. 12 miesięcy. | Tak |  |
| 29. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)