Zawiercie 11.07.2017r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  dostawa ssaków elektrycznych – DZP/PN/33/2017

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1

Dot. specyfikacji technicznej w Załączniku nr 2:

„Wydajność minimum 30 l/minutę z możliwością zwiększenia siły ssania do 45l/min”

Czy Zamawiający dopuści Ssak z możliwością zwiększenia siły ssania do 90l/min?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, o ile poziom hałasu zaproponowanego urządzenia nie wzrasta ponad 40 dB.

Pytanie nr 2

Dot. specyfikacji technicznej w Załączniku nr 2:

„Powierzchnia obudowy gładka, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w blokach operacyjnych; guma na kołach jasna, nie brudząca podłoża, blokada na co najmniej 1 koło”

Czy Zamawiający dopuści Ssak o ciemnej gumie na kołach, nie brudzącej podłoża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. specyfikacji technicznej w Załączniku nr 2:

„Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem w standardzie”

Czy Zamawiający dopuści Ssak wyposażony w włącznik/wyłącznik nożny który nie jest zintegrowany z urządzeniem lecz podpinany za pomocą kabla do jednostki sterującej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny z poborem mocy klasy B? Jest to parametr co najmniej równoważny i nie będzie miał żadnego wpływu na jakość ssania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak elektryczny o wydajności maksymalnej 43 L/min? Parametr oferowany przez naszą firmę minimalnie różni się od wymagań Zamawiającego i ta minimalna różnica nie będzie miała praktycznie żadnego wpływu na jakość ssania

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisy upoważnionych osób na oryginale dostępnym w siedzibie Zamawiającego.