Pakiet nr 1 – Funduskamera wraz z wyposażeniem– 1 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funduskamera | Szt. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  | 23% |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014r.) ..............................

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonywania zdjęć przedniego odcinka oka oraz siatkówki oka. | Tak |  |
| 2. | Możliwość wykonywania fotografii barwnej i angiografii fluorosceinowej (FAG). | Tak |  |
| 3. | Funkcja autofokus. | Tak |  |
| 4. | Funkcja non mydriatic – możliwość wykonania zdjęć kolorowych dna oka przy wielkości źrenicy od 3,4 mm. | Tak |  |
| 5. | Przetwornik do wykonywania zdjęć kolorowych oraz FAG –24 mln punktów. | Tak |  |
| 6. | Powiększenie optyczne 450. | Tak |  |
| 7. | Kompensacja wady sferycznej refrakcji pacjenta od -33D do +40D. | Tak |  |
| 8. | Fiksator zewnętrzny. | Tak |  |
| 9. | Fiksator wewnętrzny z możliwością zmiany położenia: plamka oraz minimum osiem położeń peryferyjnych. | Tak |  |
| 10. | Wbudowane filtry: elektronicznie załączany filtr pobudzający i odcinający do FAG. | Tak |  |
| 11. | Podgląd oka w świetle widzialnym lub w podczerwieni z regulacją natężenia oświetlenia. | Tak |  |
| 12. | Monitor do podglądu (umieszczony w korpusie funduskamery) o przekątnej ok. 150 mm. | Tak |  |
| 13. | Oprogramowanie producenta funduskamery z funkcjami: wykonywania, obróbki oraz archiwizacji zdjęć. System umożliwiający podczas wykonywania badań obsługę procedur tylko za pomocą funduskamery. | Tak |  |
| 14. | Programowalna funkcja automatycznego nanoszenia zmian (np. kontrastu, obracania itp.) na fotografię podczas grabowania zdjęć lub otwierania zdjęć z bazy. | Tak |  |
| 15. | Możliwość archiwizacji na płytach DVD. | Tak |  |
| 16. | Zestaw komputerowy z monitorem. | Tak |  |
| 17. | Stolik elektryczny z blatem umożliwiającym zamontowanie funduskamery i komputera. | Tak |  |
| 18. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 20. | Gwarancja min. 12 miesięcy. | Tak |  |
| 21. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 2 – Oftalmoskop  – 1 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oftalmoskop | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model.............................................................................

Producent.....................................................................................................

Kraj pochodzenia..........................................................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.)   .....................

| L.p. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asferyczny układ optyczny zamontowany na metalowej ramie | Tak |  |
| 2. | Oświetlenie diodowe z płynną regulacją jasności, temperatura barwowa: maksymalnie 3500K | Tak |  |
| 3. | Wskaźnik odwzorowania kolorów CRI min. 97 | Tak |  |
| 4 | Wskaźnik odwzorowania koloru czerwonego R9 min 93 | Tak |  |
| 5. | Min. 7 przysłon z oddzielnym filtrem bezczerwiennym dla wszystkich przysłon. | Tak |  |
| 6. | Przysłony: szczelina, gwiazdka punktowa z biegunowymi liniami koordynacyjnymi, niebieski filtr kobaltowy, duże koło, małe kółko, mikro kółko, półkole | Tak |  |
| 7. | - 74 kroki korekcyjne | Tak |  |
| 8. | -Zakres soczewek: (+) co 1 dioptrię od 1 do 38 (-) co 1 dioptrię od 1 do 36 | Tak |  |
| 9. | Okienko wzierne wgłębione i pokryte wielowarstwowo | Tak |  |
| 10. | Szczelna obudowa zabezpieczająca przed kurzem | Tak |  |
| 11. | Miękka podpórka brwiowa | Tak |  |
| 12. | Rękojeść akumulatorowa z ładowarką biurkową dwustanowiskową | Tak |  |
| 13. | Bateria akumulatorowa Li-on | Tak |  |
| 14. | Szybkie ładowanie - ładowanie baterii litowo-jonowych w maks. 3h | Tak |  |
| 15. | Optyczny wskaźnik procesu ładowania w ładowarce: światło pulsujące wskazujące na trwający proces ładowania i światło ciągłe sygnalizujące zakończenie procesu ładowania | Tak |  |
| 16. | Wskaźnik stanu naładowania w denku rękojeści – sygnalizacja rozładowania baterii akumulatorowej | Tak |  |
| 17. | Ładowarka gwarantująca brak możliwość przeładowania baterii akumulatorowych | Tak |  |
| 18. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 20. | Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące | Tak |  |
| 21. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/podać punkty serwisowe |  |
| 22. | Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 3 – Ssak elektryczny  – 1 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssak elektryczny | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.) …………………………………………..

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230V / 50-60 HZ. | Tak |  |
| 2. | Czas pracy – ciągła praca przy pełnym obciążeniu. | Tak |  |
| 3. | Wydajność minimum 30 l/minutę. | Tak |  |
| 4. | Maksymalna wartość podciśnienia- nie mniej niż 90 kPa. | Tak |  |
| 5. | Pompa tłokowa niskoobrotowa bezobsługowa. | Tak |  |
| 6. | Czytelny wskaźnik podciśnienia. | Tak |  |
| 7. | Precyzyjna membranowa regulacja podciśnienia. | Tak |  |
| 8. | Pojemność zbiornika na wydzieliny –minimum 2 litry. | Tak |  |
| 9. | 1 zbiornik na płyny z pokrywą, autoklawalny, z nietłukącego się tworzywa. | Tak |  |
| 10. | Naszynowy uchwyt na pojemniki - 2 sztuki. | Tak |  |
| 11. | Zbiornik na płyny z nietłukącego się tworzywa z możliwością stosowania jednorazowych wkładów - 2 sztuki. | Tak |  |
| 12. | Dren ssący długość 2 m -5 sztuk. | Tak |  |
| 13. | Uchwyt na dren - 1 sztuka. | Tak |  |
| 14. | W pakiecie komplet filtrów zewnętrznych kompatybilnych z układem ssącym. | Tak |  |
| 15. | Poziom hałasu – nie więcej niż 40dB. | Tak |  |
| 16. | Urządzenie mobilne- na ruchomej podstawie gwarantującej bezpieczny transport. | Tak |  |
| 17. | Powierzchnia obudowy gładka, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w blokach operacyjnych; guma na kołach nie brudząca podłoża, blokada na co najmniej 1 koło. | Tak |  |
| 18. | Dodatkowy zbiornik zabezpieczający przed przepełnieniem. | Tak |  |
| 19. | Dodatkowe łączniki do drenów proste i pod kątowe – po 5 sztuk. | Tak |  |
| 20. | Dodatkowe zaczepy do pokrywy pojemnika autoklawalnego na płyny – 6 sztuk. | Tak |  |
| 21. | Włącznik/ wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem w standardzie. | Tak |  |
| 22. | Pakiet startowy: komplet wkładów jednorazowych, drenów i łączników do drenów. | Tak |  |
| 23. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| 24. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |  |
| 25. | Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia. | Tak |  |
| 26. | Okres gwarancji nie mniej niż 5 lat. | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 4 – Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ze statywem  – 5 kompletów

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Statyw | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model*...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.) …………………………………………..

*dotyczy pompy

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta. | Tak |  |
| 2. | Strzykawki montowane od góry pompy. | Tak |  |
| 3. | Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy. | Tak |  |
| 4. | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h. | Tak |  |
| 5. | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h. | Tak |  |
| 6. | Bolus manualny i automatyczny. | Tak |  |
| 7. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży. | Tak |  |
| 8. | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji. | Tak |  |
| 9. | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży. | Tak |  |
| 10. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | Tak |  |
| 11. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. | Tak |  |
| 12. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków. | Tak |  |
| 13. | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji. | Tak |  |
| 14. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
| 15. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |
| 16. | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona. | Tak |  |
| 17. | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia. | Tak |  |
| 18. | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h. | Tak |  |
| 19. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h. | Tak |  |
| 20. | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | Tak |  |
| 21. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 23. | Waga do 3,5 kg. | Tak |  |
| 24. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC. | Tak |  |
| 25. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| 26. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata. | Tak |  |
| 27. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |  |
| 28. | Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia. | Tak |  |

Nazwa urządzenia/model*...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.) …………………………………………..

*dotyczy statywu

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pięcioramienna podstawa jezdna o średnicy 60 cm, z blokadą na co najmniej dwa kółka wykonane z gumy. | Tak |  |
| 2. | Kolumna o wysokości 195 cm, średnicy 2, 5 cm, z czteroramiennym uchwytem, elementy wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. | Tak |  |
| 3. | Pojemnik, kosz z tworzywa. | Tak |  |
| 4. | Zbiorniczek pomocniczy-zlewka z uchwytem mocującym do ramy statywu. | Tak |  |
| 5. | Listwa przyłączeniowa zawierająca co najmniej 5 gniazd sieciowych z centralnym włącznikiem. | Tak |  |
| 6. | Półka z rantem zabezpieczającym przed zsunięciem o wym. stosownych do wymiarów pompy infuzyjnej. | Tak |  |
| 7. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 8. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lata. | Tak |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Pakiet nr 5 – Holter EKG  – 1 szt.

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holter EKG | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent...........................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.) …………………………………………..

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne/parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca z oprogramowaniem HOLCARD 24W firmy ASPEL, gdyż ten jest w posiadaniu zamawiającego. | Tak |  |
| 2. | Zapis 3-kanałowy, min. 48 godzinny. | Tak |  |
| 3. | Rejestracja 7 standardowych odprowadzeń EKG. | Tak |  |
| 4. | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej blueetoth. | Tak |  |
| 5. | Możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń. | Tak |  |
| 6. | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji. | Tak |  |
| 7. | Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA. | Tak |  |
| 8. | Rozdzielczość wykrywania impulsów stymulacji 10 kHz. | Tak |  |
| 9. | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu EKG. | Tak |  |
| 10. | Sygnalizacja uszkodzonej karty SD, wyczerpanej baterii, INOP. | Tak |  |
| 11. | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach lub przez program w trybie komunikacji bezprzewodowej. | Tak |  |
| 12. | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń. | Tak |  |
| 13. | Filtr izolinii 0,05Hz. | Tak |  |
| 14. | Funkcje oszczędności energii baterii. | Tak |  |
| 15. | -Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, -Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| 16. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak/Podać punkty serwisowe |  |
| 17. | Przeszkolenie personelu z obsługi urządzenia. | Tak |  |
| 18. | Okres gwarancji nie mniej niż 2 lat. | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data   ...........................................                                              ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)