Załącznik Nr 2 do SIWZ

Dostawa ssaków elektrycznych – 2 szt

| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssak z napędem elektrycznym | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Nazwa urządzenia/model...................................

Producent.............................................................

Kraj pochodzenia.................................................

Rok produkcji......................................................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie 230V / 50-60 HZ | Tak |  |
| 2 | Pobór mocy w granicach klasy A | Tak |  |
| 3 | Czas pracy – ciągła praca przy pełnym obciążeniu | Tak |  |
| 4 | Wydajność minimum 30 l/minutę z możliwością zwiększenia siły ssania do 45l/min. | Tak |  |
| 5 | Maksymalna wartość podciśnienia- nie mniej niż 90 kPa | Tak |  |
| 6 | Czytelny wskaźnik podciśnienia | Tak |  |
| 7 | Precyzyjna regulacja podciśnienia | Tak |  |
| 8 | Pojemność zbiornika na wydzieliny – 2 litry; zbiornik dedykowany wkładom jednorazowym | Tak |  |
| 9 | Dwa rodzaje zbiorników: autoklawalny z nietłukącego tworzywa z pokrywą i drugi, dedykowany wkładom jednorazowym | Tak |  |
| 10 | Możliwość stosowania jednorazowych wkładów do zbiornika na płyny | Tak |  |
| 11 | W pakiecie komplet filtrów zewnętrznych kompatybilnych z układem ssącym | Tak |  |
| 12 | Poziom hałasu – nie więcej niż 40dB | Tak |  |
| 13 | Urządzenie mobilne- na ruchomej podstawie gwarantującej bezpieczny transport | Tak |  |
| 14 | Powierzchnia obudowy gładka, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w blokach operacyjnych; guma na kołach jasna, nie brudząca podłoża, blokada na co najmniej 1 koło | Tak |  |
| 15 | Dodatkowy zbiornik zabezpieczający przed przepełnieniem | Tak |  |
| 16 | Dodatkowe zaczepy dla drenów i łączniki do drenów | Tak |  |
| 17 | Włącznik/ wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem w standardzie | Tak |  |
| 18 | Znak CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC dla produktów medycznych | Tak |  |
| 19 | Pakiet startowy: komplet wkładów jednorazowych, drenów i łączników do drenów | Tak |  |
| 20 | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia | Tak |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 22 | Okres gwarancji nie mniej niż 24 miesiące | Tak/Podać |  |
| 23 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak/Podać punkty serwisowe |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w  katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/-y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data...........................................				    	 ......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)