Załącznik nr. 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na

"Doprowadzenie i podłączenie  światłowodowego łącza internetowego – symetryczne łącze 300 Mbit/s z pulą 10 publicznych stałych adresów IP."

Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji:

1. Przedmiotem zamówienia jest doprowadzenie i podłączenie łącza internetowego wykonanego w technologii Gigabit Ethernet na włóknach światłowodowych. Łącze internetowe ma być stałe, symetryczne, szerokopasmowe -  300 Mbit/s z pulą 10 publicznych stałych adresów IP.:

a) Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14, Serwerownia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

2.	Przedmiot zamówienia należy zrealizować za pomocą dedykowanych światłowodów udostępnionych  wyłącznie na użytek Zamawiającego tj. Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

3.	Światłowody   należy doprowadzić w okolice budynku, a następnie uzgodnić z Zamawiającym usługi trasy przebiegu światłowodów przez jego posesje, oraz miejsca wprowadzania kabli do budynków.

4.	Światłowody należy wprowadzić do wskazanego pomieszczenia w danym budynku i zakończyć w  patch panelach. Wykonawca dostarczy patchcordy światłowodowe typu LC – 2 szt,  umożliwiwjące podłączenie do infrastruktury sieciowej Zamawiającego oraz

Ethernet Media Conwerter 1xGigabit SFP, 1x10/100/1000 Base-TRJ-45- 1 sztuka.

5.	Szacunkowe odległości (sumaryczna długość światłowodu wewnątrz budynku -  42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14, Serwerownia Szpitala Powiatowego w Zawierciu – budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 50 m + 10m zapas na krzyżaku.

6.	Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne muszą gwarantować bezpieczeństwo transmisji danych, oraz uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych.

7.	Przed udostepnieniem łącza do eksploatacji Zamawiający wymaga wykonanie  pomiarów.

8.	Wyniki pomiarów należy przedstawić Zamawiającemu  usługi w formie pisemnej.

9.	Udostępnienie przedmiotu zamówienia do eksploatacji odbędzie się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

10.	 Po zestawieniu łącza, przeprowadzonych pomiarach i testach, oraz po oddaniu ich do eksploatacji, dostęp do łącza posiadać będzie tylko Zamawiający usługę.

11.	 Po oddaniu łącza do eksploatacji należy dostarczyć w formie pisemnej parametry konfiguracyjne wraz z pulą adresów IP.

12.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usługę, pogorszenia się jakości lub wydajności pracy łącza, lub też w przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy łącza. Naprawa łącza przeprowadzona jest na wezwanie odbiorcy usługi. Na czas przeprowadzenia diagnozy i usunięcia usterki, łącze światłowodowe zostanie za zgodą Zamawiającego udostępnione Wykonawcy w celach serwisowych. Po zakończeniu naprawy dostęp do łączy światłowodowych posiadać będzie znowu tylko Zamawiający.

13.	 Wymagane jest, aby służby serwisowe Wykonawcy w przypadku awarii lub problemów z transmisją danych zgłaszanych przez Zamawiającego usługę, zareagowały do 1 godziny, natomiast samo usunięcie usterki nie powinno trwać więcej niż 8 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego i potwierdzenia e-mailem.

14.	 Zobowiązuje się Wykonawcę usługi do wykonywanie planowych przeglądów i konserwacji łączy, przynajmniej jeden raz w roku.

15.	Wszystkie prace instalacyjne w budynkach Zamawiającego usługi mogą odbywać się tylko w godzinach pracy lub w dni wolne od pracy i powinny być wykonane z należytą starannością z zachowaniem przepisów BHP. Wykonawca po zakończeniu prac instalacyjnych zobowiązany jest do doprowadzenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

16.	Wszystkie prace związane z wykonaniem  realizacji usługi powinny być uzgadniane z działem IT.

17.	Dostarczony Internet nie może być w żaden sposób blokowany, wszystkie porty mają być ogólnodostępne.